Совет  депутатов

ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

РУДНЯНСКОГО района Смоленской области

## РЕШЕНИЕ

от 28 августа 2013 года 			                                 № 40.3

Об утверждении Проекта схемы теплоснабжения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области и о назначении даты публичных слушаний по Проекту Решения Совета депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона №131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области, решения Совета Депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области  № 6 от 07.10.2005года «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в Понизовском сельском поселении Руднянского района Смоленской области», Совет депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

РЕШИЛ:

- Утвердить проект решения «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области»

2. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Голынковского городского  Руднянского района Смоленской области» (далее – проект решения) на 28 сентября 2013 года на 14-00 адресу: Руднянский район, п. Голынки, ул. Школьная, д. 5, Администрация Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

3. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в следующем составе. (Список прилагается)

4. Настоящее постановление  вступает в силу после его  официального опубликования в соответствии с Уставом Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

Глава муниципального образования       Председатель Совета депутатов

Голынковского  городского поселения    Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

__________________ В. М. Литвиненко       __________________ О.Ю. Юденкова

# Приложение №1                                                                   к решению Совета депутатов                                                                   Голынковского городского поселения                                                                   Руднянского района Смоленской области

# от 28 августа 2013 года № 40.3

ПРОЕКт

Схема

теплоснабжения ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКого ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНской области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  поселения                    …………………………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей                   …………………………………………………………………………………………………10

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..18

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….18

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..24

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….25

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...27

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..28

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….29

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………….............30

Схема теплоснабжения Голынковского городского поселения

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

1.1.Существующее состояние.

Голынковское городское поселение расположено в южно-восточной Руднянского района и в западной  части Смоленской области, в 44км от города Смоленска и в 24 км. от города Рудни. Посёлок городского типа с южной стороны ограничен автомагистралью Витебск-Смоленск. Через её территорию проходит железная дорога Смоленск-Витебск. К востоку от поселка находится деревня Трегубовка, на северо-востоке деревни Тетери и Обурог, на юге Деревня Смолиговка.  Территория поселения составляет 17,99 кв. км, численность постоянно проживающего населения – 3508 человек.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Голынковского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудована печами на твердом топливе, а также на газообразном. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются газовые водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Голынковского поселения  осуществляет  МКП КХ «Голынки».

МКП КХ «Голынки»   расположенное по адресу: п. Голынки, ул. Набережная, д.4. оф. 85

На обслуживании предприятия находится 1 газовая котельная.

МКП КХ «Голынки»

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| Голынковское городское поселение |
| 1 | Котельная П.Голынки | Жилой фонд | 6540 | 5020 | 1520 | МКП КХ «Голынки» |
|  |  | Дом престарелых |  |  |  |  |
|  |  | Здание магазина РАЙПО |  |  |  |  |
|  |  | Здание средней школы |  |  |  |  |
|  |  | Здание детского сада Здание школы искусств |  |  |  |  |
| 2 | Котельная в здании Администрации п. Голынки | Административное здание |  |  |  | МКП КХ «Голынки» |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | МКП КХ «Голынки» | С.01.01.2013г. по30.06.2013. 1306-11руб\Гкал НДС не облагается С.01.07.2013г. по31.12.2013. 1478-52 руб\Гкал НДС не облагается |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Голынковского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2020г.) | Расчетный срок (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 103,5 | 15,0-14,0 | 50,0-53,0 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 14 | 33 | 40 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 6 | - | - |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 80 | 67 | 60 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 102 | 114,0 | 140,0 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 101 | 99 | 90 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 10,1 | 15,0-14,0 | 50,0-53,0 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 7,5 | 7,5 | 8,0 |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 76,0 | 77,0 | 79,2 |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по  котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Голынковское городское поселение |
| Котельная п.Голынки | 16051 | 0 |  | 0 |
| Котельная в здании Администрации | 206 |  |  |  |
| Итого: | 16257 | 0 |  | 0 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Голынковское городское поселение |
| 1 | Котельная п.Голынки | Здание средней школы | 25301 | 853 | 0 |  | 0 |
|  |  | Магазин РАЙПО | 1118,17 | 41 | 0 |  | 0 |
|  |  | Детский сад | 10622 | 448 | 0 |  | 0 |
|  |  | Подростковый клуб | 1359,5 | 51 | 0 |  | 0 |
|  |  | Музыкальная школа | 1359,5 | 51 | 0 |  | 0 |
|  |  | Дом интернат для престарелых | 22410 | 474 | 0 |  | 0 |
|  |  | Дом культуры | 1405 | 53 | 0 |  | 0 |
|  |  | жилой фонд ул. Ленина д.1 | 2639 | 155 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул. //-// д.2 | 1263 | 86 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул. //-// д.4 | 1258 | 85 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул. . //-// д.6 | 1236 | 84 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул. //-// д.8 | 2639 | 155 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул. //-// д.9 | 13980 | 585 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул. . //-// д.10 | 13754 | 576 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул. //-// д.12 | 22016 | 921 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул. //-// д.14 | 43089 | 1657 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул Мира д.1 | 19719 | 825 | 0 |  | 0 |
|  |  | Ул //-// д.3 | 14019 | 587 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул. . //-// д.5 | 13817 | 578 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул Набережная д.2 | 19928 | 834 | 0 |  | 0 |
|  |  | ул. //-// д.4 | 17157 | 718 |  |  |  |
|  |  | ул. //-// д.6 | 24730 | 1035 |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунистическая д.2 | 5671 | 276 |  |  |  |
|  |  | ул. //-// д.4 | 10898 | 468 |  |  |  |
|  |  | ул. . //-// д.8 | 3426 | 186 |  |  |  |
|  |  | ул. //-// д.10 | 13422 | 562 |  |  |  |
|  |  | ул. //-// д.12 | 13808 | 578 |  |  |  |
|  |  | ул. . //-// д.13 | 19003 | 795 |  |  |  |
|  |  | ул. //-// д.14 | 12785 | 549 |  |  |  |
|  |  | итого по котельной | 353832,17 | 14266 | 0 |  | 0 |
| 1 | Котельная в здании Администрации | Здание Администрации |  | 206 | 0 |  | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом Голынковского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная п. Голынки |
| Ул. Коммунистическая 225м. | Ул. Набережная 300м | ул. Ленина 280м. | Ул. Мира 395м. |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Голынковское городское поселение |  |  |
| Котельная п. Голынки | 15 | В работе |
| котельная в здании Администрации | 0,116 | В работе |

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Голынковского городского  поселения с 1.06.2010 года осуществляет  МКП КХ «Голынки». МКП КХ «Голынки» является  теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения  поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане  поселения  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Голынковское городское поселение |  |  |
| Котельная п. Голынки | 207 |  |
| котельная в здании Администрации | 123 |  |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Голынковское городское поселение |  |  |
| Котельная п. Голынки | 15 |  |  |
| котельная в здании Администрации | 0,116 |  |  |

При передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ ( руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Голынки | 1490 | 1836965,87 |
| котельная в здании Администрации | - | - |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная п.Голынки | - |
| Котельная в здании Администрации | - |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Голынковского городского поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях |
|  | - замена тепловых сетей Ул. Ленина 14 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |
| 2 | Разработка проекта по замене двух газовых котлов и системы водоподготовки | 450,0 |  |  |  | 450 | -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
|  | - ремонт здания котельной |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  | Итого: | 1250, |  | 100,0 |  | 1350,0 |  |

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Голынки Замена 2 котлов | Шт. | Экономия средств на приобретение топлива |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Голынковское городское поселение |
| 1 | Котельная п. Голынки ул. Ленина | КВА-3-95 КВГ-3-95 | 2 3 | 2000 2001 | 3,0 3,0 | 3,04 |
| 2 | котельная в здании Администрации | КВ-0,3 | 1 | 2005 | 0,58 | 0,042 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Голынковское городское поселение |  |
| 1 | Котельная п. Голынки | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Котельная в здании Администрации | 0,116 | 0,116 |
|  | Всего: |  |  |

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Планируется перевод оставшихся квартир бывшего торфопредприятия «Гранки-Голынки»  на индивидуальное отопление.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами сельских  поселений    не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 1. | теплотрасса котельной п. Голынки ул. Ленина | 800 | П.м. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тыс м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голынковское городское поселение |  |
| Котельная п. Голынки | газ | 2020,621 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная в здании Администрации | газ | 25,486 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 2046,107 |  |  |

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  п.  Голынки осуществляет МКП КХ «Голынки».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МКП КХ «Голынки».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации  охватывает большую часть территории поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории п. Голынки

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Голынковское городское поселение |  |  |
| 1 | Котельная п. Голынки | 15 | 3,04 |
| 2 | котельная в здании Администрации | 0,116 | 0,042 |
|  | Всего: |  |  |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Голынковского городского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.

| Состав комиссии по подготовке | Приложение №2 к решению Совета депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области от «28» августа 2013 года № 40.3 и проведению публичных слушаний |
| --- | --- |

1. Юденкова Ольга Юрьевна - председатель Совета депутатов Голынковского городского поселения;

2. Новиков Андрей Станиславович – зам. председателя Совета депутатов Голынковского городского поселения;

3. Гончаров Александр Константинович – депутат Голынковского городского поселения;

4. Фирсова Елена Николаевна – депутат Голынковского городского поселения;

5. Сильченкова Татьяна Николаевна – ведущий специалист администрации Голынковского городского поселения;

6. Редченкова Валентина Евгеньевна - менеджер администрации Голынковского городского поселения;

7. Подгорная Надежда Александровна – старший менеджер администрации Голынковского городского поселения;

8. Алещенкова Ольга Станиславовна – ведущий специалист администрации Голынковского городского поселения;

9. Клименков Александр Викторович – пос. Голынки, ул. Ленина, д.14, кв.196;

10. Кондрашов Юрий Васильевич – пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 13, кв.31;

11. Годенкова Наталья Анатольевна – пос. Голынки, ул. Ленина, д.14, кв.121.