Совет  депутатов

ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

РУДНЯНСКОГО района Смоленской области

## РЕШЕНИЕ

от «19» марта 2014 года 			                                 № 47.2

Об утверждении Проекта генеральной схемы очистки территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области» и о назначении даты публичных слушаний по Проекту Решения Совета депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области «Об утверждении генеральной схемы очистки территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона №131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области, решения Совета Депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области  от 20.02.2006 года  №9.2.2 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в Голынковском городском сельском поселении Руднянского района Смоленской области», Совет депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

РЕШИЛ:

- Утвердить проект решения «Об утверждении генеральной схемы очистки территорий Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области» приложение №1.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении генеральной схемы очистки территорий Голынковского городского  Руднянского района Смоленской области» на 18 апреля 2014 года на 14-00 адресу: Руднянский район, п. Голынки, ул. Школьная, д. 5, Администрация Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

3. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в следующем составе. (Список прилагается)

4. Настоящее постановление  вступает в силу после его  официального опубликования в соответствии с Уставом Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

Глава муниципального образования       Председатель Совета депутатов

Голынковского  городского поселения    Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

__________________ В. М. Литвиненко       __________________ О.Ю. Юденкова

# Приложение №1                                                                   к решению Совета депутатов                                                                   Голынковского городского поселения                                                                   Руднянского района Смоленской области

# от 19 марта 2014 года № 47.2

ПРОЕКт

ГЕНЕРАЛЬНАЯ Схема

ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКого ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНской области

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Общие положения

1.1.Сведения о поселении

- Основная часть

2.1.Сведения о Голынковском городском поселении и природно-климатические условия

2.2. Схема территории Голынковского городского поселения и функциональные зоны

2.3. Рельеф

2.4. Инженерно-геологическая характеристика

2.5. Характеристика растительного покрова

2.6. Современная организация территории

- Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

3.1.Жилой фонд

## 3.2. Подземные воды

3.3.Водоснабжение

3.4.Хозяйственно-бытовая канализация

3.5. Дождевая канализация

3.6. Объекты культурно-бытового обслуживания

3.7. Транспортная инфраструктура

3.8. Зеленые насаждения общего пользования

3.9. Материалы по загрязнению окружающей среды

4. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

5. Твердые бытовые отходы

6. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

7. Транспортно-производственные базы

8. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий

ВВЕДЕНИЕ

Очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Очистка территорий – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

Разработчиком схемы санитарной очистки территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области является Администрация Голыковского городского поселения.

Основанием для разработки схемы очистки территории муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области послужили:

1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

3. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

6. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

7.  Статья  44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

8. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации, утвержденные постановлением Госстроя России №152 от 21.08.2003г.

В настоящей схеме применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Бытовые отходы | отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения |
| --- | --- |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии |
| Генеральная схема очистки территории муниципального образования | муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов |
| Захоронение отходов | изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду |
| Использование отходов | применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| Коммунальные отходы | отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры |
| Несанкционированные свалки отходов | территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора |
| Обезвреживание отходов | обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду |
| Обращение с отходами | деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов |
| Отходы | остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью |
| Переработка отходов | деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов |
| Полигон захоронения отходов | комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов |
| Размещение отходов | хранение и захоронение отходов |
| Сбор отходов | любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов |
| Свалка | местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается |
| Свойства отходов | качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени |
| Сортировка отходов | разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие |
| Твердые и жидкие бытовые отходы | отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.) |
| Хранение отходов | содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования |
| Утилизация отходов | деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральная схема очистки территории Голынковского городского поселения направлена на решение комплекса работ по организации, сбора, удаления и размещение бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

1.1.Общие сведения о поселении

Поселок городского типа Голынки расположен на юго-востоке Руднянского района и в западной части смоленской области, в 44 км от города Смоленск и в 24 км от города Рудни.

Поселок городского типа Голынки с юга ограничен автомагистралью Витебск-Смоленск. Через его территорию проходит железнодорожная магистраль Смоленск- Витебск. К востоку от поселка городского типа Голынки находится д. Трегубовка, на северо-востоке деревни Тетери и Обурог, на юге д. Смолиговка.

Современные границы поселка городского типа Голынки образовались после принятия областного закона № 76-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования Руднянский район Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделены их соответствующим статусом» от 01.12.2004г.

Современная численность населения составляет – 3462 чел.

Расчетный срок – 2030г. – расчетная численность населения – 4,0 тыс.чел.

Срок первой очереди – 2020г.

2.   ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Сведения о Голынковском городском поселении и природно-климатических  условиях.

Поселок Голынки расположен в умеренных широтах и относится к П-В строительному климатическому району. Климат п. Голынки характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой, сравнительно большим количеством атмосферных осадков и непостоянством погодных условий.

Абсолютный минимум температур наблюдается в самом холодном месяце года- январе и составляет  - 41,7 С (1956г.) , + 35С (1954).

Продолжительность безморозного периода 130-135 дней. Вегетационный период длится 177-180 дней.

Снежный покров играет большую роль в тепловом балансе, режиме влаги почвы и воздуха. Первый снег выпадает в конце октября -  начале ноября. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября начале декабря, иногда только в январе.

Высота снежного покрова в начале зимы бывает 14-16 см, к концу зимы достигает 80 см. Средний запас воды в снеге 75-100 мм, а в отдельные годы 30-175мм. Разрушение снежного покрова начинается в конце второй начале третьей декаде марта. Средняя дата схода снежного покрова 7-15 апреля, ранняя – конец марта, поздняя – начало мая.

Частое вторжение воздушных масс с запада приводит к выпадению атмосферных осадков 639 мм, в зависимости от водности года, может колебаться от 789 мм до 430 мм. Сумма теплого периода года составляет 425-450мм. Суточный максимум осадков по данным станции «Рудня» составляет 80 мм.

Режим района характеризуется повторяемостью различных направлений ветра и средним числом штилей. Преобладающим направлением ветра в годовом цикле является юго-западное. В жаркое время года преобладают ветры юго- западного и северо-западного направления, в январе южные, юго-западные и юго-восточные. Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/с, в январе 4,3 в июле 2,9 м/сек. Сильные ветры со скоростью ветра 15 м/с и более, как правило, наблюдаются зимой и в переходные периоды года.

Число дней с гололедом в году – 12

Число дней с изморозью – 15

Число дней с туманами  -  67

Число дней с грозой – 25

Число дней с метелью -  22

На основании вышеизложенных основных климатических данных в           п. Голынки можно сделать вывод:

Среднегодовая температура воздух                                        4,4С

Максимум температура                                                            35%

Абсолютный минимум температур воздуха                           - 41,7С

Продолжительность безморозного периода                           132 дня

Максимум промерзания грунта                                               130 см

Среднегодовое количество осадков                                        639 мм

Суточный максимум осадков                                                   80 мм

Средняя абсолютная влажность воздуха                                7,8 мб

Среднегодовая относительная влажность воздуха                72%

Среднегодовой дефицит влажности воздуха                          2,5 мб

Среднегодовая скорость ветра                                                 3,7 м/сек

Максимальная скорость ветра более                                      15 м/сек

Преобладающее в году направление ветра                            Ю-З и Ю

2.2. Схема территории Голынковского городского поселения имеет следующие функциональные зоны:

- зона общественно деловая;

- зона многоквартирной жилой застройки;

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона застройки 2-х этажными жилыми домами;

- зона производственного использования;

- зона рекреационного использования;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры.

2.3. Рельеф.

На территории п. Голынки Руднянского района речная сеть представлена р. Еленка, принадлежащей к бассейну реки Днепра. Река Еленка является притоком реки Березина (в 13 км от поселка). Длина реки составляет 12 км. Глубина реки до 1 м, ширина 6 -7 м, скорость течения 0,2- 0,5 м в сек. Русло реки отрегулировано экскаватором, Юго-восточный участок пересечен сетью осушительных каналов, находящихся в запущенном состоянии.

Речная сеть рассматриваемой территории характеризуется малыми уклонами, значительной извилистостью, медленным течением. Величина падения незначительная и составляет в среднем 1 м на 6-8 км. Речной сток характеризуется неравномерностью в различные времена года. Наибольший расход воды (60% годового количества) приходится на весеннее время, летом и зимой расходуется 10%, а осенью 20% годового количества воды р.Еленки. Средние сроки половодья приходятся на конец марта – начало апреля с резким подъемом до пика и относительно медленным спадом. Подъем уровня на малых реках 6 - 10 дней. Общая продолжительность половодья составляет 30 - 50 дней.

Ледовые образования на реке Еленка начинаются в конце ноября переходом температуры воды через «0» градуса. Ледостав устанавливается в первой половине декабря. Наибольшая толщина льда составляет 30-50 см. Вскрывается река в конце марта.

Температурный режим воды повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. Переход температуры воды через «0» градуса весной отмечается в конце марта и с апреля начинается ее интенсивный рост.

Источником питания являются дождевые, снеговые и талые воды. В осенний период обычно повышена водность за счет уменьшения испарения и увеличения осадков. Весеннее половодье на реке формируются преимущественно от таяния снега.

Потенциал самоочищения реки Еленка, определенный на основании гидрологического режима и температурных условий, характеризуются как умеренный.

Река Еленка собирает стоки со значительной площади севернее железной дороги. Средний уклон русла реки Еленки до впадения в реку Березина 0,0011.

Восточная и юго-восточная равнина, представляющая заторфованный и увлажненный луг (залежи торфа 0,5-0,7 м).

Северо-западная часть представлена возвышениями, имеющими пологие склоны. Относительные отметки колеблются до 3,5 м .

Среднегодовая температура воды для слоя на глубине 100м составляет 7-8С и для слоя глубины 200м- 9С.

2.4. Инженерно-геологическая характеристика.

Под почвенно-растительным слоем залегают пылеватые желто-серые супеси, имеющие повсеместное распространение.

Ниже пылеватые супеси залегают голубоватые и стального цвета суглинки, имеющие прослойки почвы бурой от 0,2 до 0,4 м.

Ниже голубоватых суглинков залегают бурые почвы и торф.

Мощность бурой почвы колеблется от 0,3 до 1,3 м.

Мощность торфа колеблется от 0,3 до 0,8 м. Встречены отложения песка мелкозернистого желтого цвета.

Ниже голубоватых суглинков, торфа и  бурой почвы залегают супесь голубоватая с включением гравия, гальки и валунов.

Встреченные вклинивания пылевых суглинков в литологическом отношении мало, чем отличаются от пылевых супесей.

Качество естественных почв

На проектируемой территории наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, приуроченные к положительным формам рельефа характерные для южно-таежной лесной зоны.

Содержание гумуса во всех разновидностях этого типа почв обычно низкое (редко более 2,5%), что определяет бедность их питательными веществами, низкую емкость обмена, слабую буферность. Для этих почв характерна значительная кислотность. По степени выраженности оподзоленности и соотношения мощности горизонтов почвы делятся на дерново-слабо-, средне- и сильноподзолистые.

Естественное плодородие почв низкое, они нуждаются в известковании для понижения кислотности, а так же в минеральном и органическом удобрении для повышения плодородия.

В почвах протекают процессы оглеения разной степени интенсивности, связанное с переувлажнением почв. В связи с чем, на рассматриваемой территории можно выделить - дерново-подзолистые глееватые, дерново-подзолистые слабо-глееватые, дерново-подзолистые смытые. Наличие процессов оглеения почв ухудшает их плодородие.

Еще одним процессом характерным для данной территории является процесс торфообразования в результате, которого образуются болотно-подзолистые почвы. Болотно-подзолистые почвы формируются в условиях длительного увлажнения, при котором помимо процесса оглеения идет замедленное и неполное разложение органических веществ. Они приурочены к хорошо выраженным западинам, среди них наиболее распространены торфянисто-подзолисто-глеевые (слой торфа до 30 см) и торфяно-подзолисто-глеевые (слой торфа до 50 см).

В условиях городской среды естественные почвы преобразуются в техно-геннонарушенные почвы. Техно-геннонарушенные почвы – это почвы, нарушенные в результате добычи и переработки полезных ископаемых, строительства промышленных предприятий и жилых зданий, автодорог, трубопроводов, линий ЛЭП, водохранилищ и т.д. Нарушения выражаются в изменении физических и химических свойств почв, полном или частичном уничтожении плодородного слоя почвы, перемешивании почвенных слоев, загрязнении.

Антропогенное воздействие формирует в городе специфические типы почв и почвоподобные тела: скелетный материал почвы — это строительный и бытовой мусор (кирпичная крошка, куски асфальта, битое стекло и т.д.) в сочетании с промышленными отходами, торфокомпостной смесью или включениями фрагментов естественных почвенных горизонтов.

Источники загрязнения почв

В городском ландшафте почва наиболее подвержена техногенному загрязнению. Загрязнение подстилающей поверхности почв города происходит по трем направлениям: атмосферных выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей, причем, первыми формируются повышенные и умеренные фоновые концентрации, а вторыми и третьим - высокие и опасные. Почва отражает кумулятивный эффект многолетнего воздействия на территорию.

Основным источником загрязнения почв городских территорий тяжелыми металлами и углеводородами служит железнодорожный и автомобильный транспорт, промпредприятия. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы - свинец, марганец, цинк, бенз(а)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям, процессы самоочищения среды от которых принципиально невозможны. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены вдоль автодорог.

Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления. На имеющихся несанкционированных свалках высока вероятность заражения почвы высокотоксичными веществами.

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами в почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий.

В почвах на территориях жилой застройки не допускается:

       по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;

       по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

       по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;

       по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм синантропных мух;

       по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Мониторинг состояния почвы осуществляется в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния автотранспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах временного складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В 2008 году ФГУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Смоленской области» (Письмо №04-01/386 от 19.09.2009 г.) проводились санитарно-химические исследования почвы на содержание ртути следующих:

- п. Голынки, ЗАО «Еврогласс» (5 исследований, 2 из которых превышали ПДК в 2 раза).

- п. Голынки, почва в 10 метрах от 4 скважины (3 иссл.). Превышений нет.

- п. Голынки, почва с пастбища (2 км от завода) (2 иссл.). Превышений нет.

2.5. Характеристика растительного покрова.

Растительный покров поселения сформировался в ходе градостроительного     освоения территории. Растительность представляет собой разновозрастные и    разноплодные посадки.

Вдоль основных улиц имеются аллейные посадки из липы, березы, тополя, клена. Есть также цветники, посадка из кустарников.

Отмечается леса, луга, болота. Основными породами в лесах являются сосна, ель, береза, осина, ольха. Встречаются клен, ясень, дуб, рябина, тополь, ива. Из кустарников – ивы, малина. В трявянисто-кустарничковом ярусе лесов немало пищевых растений – черника, брусника. Встречаются также лекарственные и медоносные растения.

2.6. Современная организация территории.

Селитебная территория, расположенная между железной дорогой и магистралью федерального значения представляет собой на западе и юго-западе кварталы индивидуальной жилой застройки.

Капитальная застройка 4-5-9-10 этажными жилыми зданиями размещается к востоку от ул. Мира и представляет собой почти законченный микрорайон. Кроме магазинов, расположенных   вдоль ул. Мира, здесь находится школа со спортивным ядром, дом детского творчества, дом культуры (пристройка между 5-и этажными жилыми домами).

Улица Мира является основной планировочной осью этой части поселка. На ней размещаются: ж/д вокзал, автостанция, магазины, учреждения обслуживания, недавно построенная церковь, а также спортивно-парковая зона и поликлиника с домом престарелых.

Администрация п. Голынки, банк и почтовое отделение находятся в здании бывшей школы на ул. Школьной.

К северу от железной дороги размещается селитебная территория малоэтажной, индивидуальной застройки. Здесь находится несколько 2-х этажных многоквартирных домов. Центром этой части территории можно считать комплекс западнее ул. Комсомольская. В здании размещается магазин. Баня расположена в юго-восточной части.   С востока селитебную территорию ограничивают железнодорожные пути – ответвление от магистральной железной дороги. С востока к р. Еленки  прилегают садово-огороднических участков.

Между р. Еленка и железнодорожной магистралью находятся селитебные территории с хаотично размещенными на ней индивидуальными постройками.

В границах п. Голынки находятся территории, представляющие из себя заторфование и увлажненные луга.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ  ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ.

Численность населения п. Голынки составляет 3462 человек (3,5 тыс. чел.). В течение последних 10 лет число жителей неуклонно сокращалось, наибольший показатель – 4980 человек зафиксирован в 1996 году, в последующие годы наблюдалось снижение численности за счет миграции в другие районы и сокращения естественного прироста. Возрастная структура значительно деформирована в сторону увеличения группы населения старшего возраста и сокращения удельного веса детей и подростков. По переписи населения 2002г. соотношение возрастов представлено следующим образом:

- дошкольный и школьный возраст (до 16 лет) – 13,5 %

- трудоспособный возраст – 60,8 %

- пенсионный возраст – 25,7 %.

Доля трудящегося населения по официальным статистическим данным в целом по району составляет 20 %; можно предполагать, что значительная часть населения, занята в личных подсобных хозяйствах. Расчетно- удельный вес самодеятельного населения составляет примерно 55%.

Во многих структурах обслуживания работают частные предпринимательские коллективы, в них численность работающих часто меняется в обе стороны. Близость п. Голынки к областному центру г. Смоленску – 44 км по автодороге – не исключает возможности занятости небольшой части населения на предприятиях областного центра. По существующим статистическим показателям 42% населения имеют рабочие места, от  трудоспособной группы населения число работающих составляет 70%, учитывая, что в трудоспособный возраст входят учащиеся старше 16 лет, военнослужащие, домохозяйки, инвалиды; можно предполагать, что доля работающих от самодеятельного населения составляет примерно 80-85%. По статистическому опросу, число безработных на 01.01.2014 год, составляет  40 человек в поселении.

  - Жилой фонд

Общий объем жилого фонда поселка по данным на 01.01.2008 г. составляет  102 тыс. м2, что определяет среднюю жилую обеспеченность в размере 27м2/чел. Основная часть  жилой площади – 86%, размещается в многоквартирных зданиях – 88 тыс.м2; 14% - в индивидуальных усадебных домах – 14 тыс.м2.

В 4-х-5-9-и этажных домах размещается 80% всего жилья – 82 тыс.м2; в 2-х этажных домах – 6% или 6 тыс.м2.

По материалу стен 85% всей жилой площади расположено в каменных, кирпичных и панельных домах, остальная часть – деревянные дома.

Характеристика жилого фонда п. Голынки

(на 1.01.2008г.)

| По формам собственности | Всего жилищный фонд | По материалу стен | Этажность | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 | кол-во квартир/ домов | камень; кирпич | дерево | 1 эт. | 2-3 эт. | 4-5-9 эт. | до 30% | 30 – 60 % | свыше 60% |
| Всего жилой фонд: в т.ч.: | 102,0 | - | 75,6 | 26,4 | 14,6 | 6,3 | 81,1 | 30,1 | 58,5 | 13,4 |
| муниципальный | 88,0 | 1950 | 74,6 | 13,4 | - | 6 | 82 | 28,7 | 47,3 | 12,0 |
| в личной собственности | 14,0 | 280 | 1,0 | 13,0 | 14,0 | - | - | 1,4 | 11,2 | 1,4 |
| из них благоустроенно (% от общей площади) : |
| По формам собственности | Водопроводом | Канализацией | Газом | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение |
| Муниципальный фонд | 97 | 97 | 100 | - | - |
| Личной собственности | 12% | 1% | 5% | 95% | - |

## Подземные воды

Водоснабжение поселка Голынки базируется на эксплуатации подземных вод нижнефаменского и франского комплексов.

Нижнефаменский водоносный комплекс приурочен к отложениям задонско-елецкого горизонта верхнего девона. Горизонт в основном представлен доломитами с прослоями песчаников, мергелей и глин. Водоносными породами являются доломиты и песчаники. Общая мощность горизонта равна 45 м. Кровля нижнефаменского водоносного комплекса залегает на глубине 34,5 – 53 м и контактирует с водоносными песчано-гравийными отложениями четвертичной системы. По химическому составу водоносный горизонт карбонатный. В почве рассматриваемого водоносного комплекса отсутствует водоупор, следовательно, нижнефаменский водоносный комплекс от вышележащего четвертичного водоносного комплекса, который подвержен поверхностному загрязнению, и нижележащего верхнефаменского комплекса не изолирован.

Верхнефранский водоносный комплекс слагается доломитами бурегского, воронежского, евлановского и ливенского горизонтов. Мощность этих отложений достигает 50 м. Нижнефранский водоносный комплекс приурочен к известнякам саргаевского и семилукского горизонтов верхнего девона. Общая мощность отложений этих горизонтов достигает 85 м. От нижележащего швейтойско-муллинского водоносного горизонта рассматриваемый водоносный комплекс изолирован глинистым водоупором мощностью 3 м.

3.3    Водоснабжение

Водоснабжение предусматривается от существующей сети водопровода, которая является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Голынки являются подземные воды Воронежского водоносного горизонта представленного известняками трещиноватыми. Водозабор производительностью 10м3/час расположен на территории промзоны. Насосные станции и водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Физико-химический анализ из открытых источников проводится 1 раз в 2 месяца, из подземных 1 раз в 6 месяцев.

Расходы воды питьевого качества

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принята в соответствии со степенью благоустройства зданий по нормативам СНиП 2.04.01-85* и составляет для существующих многоквартирных домов и для всей проектируемой застройки на первую очередь 250 л/сут. и на расчетный срок 270 л/сут. на 1 жителя. Для существующей малоэтажной индивидуальной застройки с участками удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в размере 120 л/сут.

Объемы воды на нужды промышленности приняты дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и гипотезы развития города.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,2.

Удельная среднесуточная норма потребления воды на поливку принята равной 60 л/сут. на 1 очередь и 70 л/сут. на расчетный срок на 1 жителя.

Расчетные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

| № п/п | Тип застройки и степень инженерного оборудования | Удельное водопотребление л/с на 1 чел. | Численность населения, тыс.чел. | Расход воды, м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | Застройка многоквартирными домами | 250 | 270 | 3,0 | 2,8 | 750 | 756 |
| 2 | Малоэтажная индивидуальная застройка с участками | 120 | 120 | 0,3 | 0,2 | 36 | 24 |
| Новый жилой фонд |
| 1 | Застройка многоквартирными домами | 250 | 270 | 0,3 | 0,6 | 75 | 162 |
| 2 | Малоэтажная индивидуальная застройка с участками | 250 | 270 | 0,2 | 0,4 | 50 | 108 |
| Итого: | 911 | 1050 |
| 1 | неучтенные расходы 10 % |  |  |  |  | 91,1 | 105,0 |
| 2 | Нужды местной промышленности 10 % |  |  |  |  | 91,1 | 105,0 |
| 3 | полив зеленых насаждений | 60 | 70 | 3,8 | 4,0 | 228 | 280 |
| Итого: | 1321,2 | 1540 |

Таблица 3.3.2.- Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| Население | 911 | 1050 | 1093,2 | 1260 |
| Неучтенные расходы 10% | 91,1 | 105,0 | 109,32 | 126 |
| Нужды местной промышленности 10 % | 91,1 | 105,0 | 109,32 | 126 |
| Поливочные нужды | 228 | 280 | 228 | 280 |
| Итого: | 1321,2 | 1540 | 1539,84 | 1792 |

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 3.3.3.

| Проектный срок | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь | 3,8 | 1 | 3 | 1 х 10 + 10 | 216 |
| Расчетный срок | 4,0 | 1 | 3 | 1 х 10 + 10 | 216 |

Расход воды на наружное пожаротушение, как на первую, так и расчетный срок составит – 10 л/с.; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).

Общий расход воды при 3х часовом тушении пожара составит – 216 м3/сут.

  - Хозяйственно-бытовая канализация.

Резерв существующих канализационных очистных сооружений обеспечивает необходимую мощность с учетом развития поселка и приема стоков от северной части поселка, как  в первую очередь, так и расчетный срок. Система очистки обеспечивает необходимую степень очистки.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы сточных вод определены из условия обеспечения существующих многоквартирных и всех проектируемых зданий полным инженерным оборудованием и заменой выгребных ям малоэтажной индивидуальной застройки на накопительные емкости либо септики.

Таблица 3.4.1. - Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок.

| № п/п | Наименование потребителя | Расход воды; м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 1093,2 | 1260 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % | 54,66 | 63 |
| 3 | Стоки промышленности | 126 | 126 |
|  | Итого: | 1273,86 | 1449 |

3.5. Дождевая канализация.

В проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Уличный водоотвод организован по лоткам проезжих частей к     дождеприемным колодцам закрытой водосточной сети.

На участках зеленых насаждений предусматривается открытая система    водоотвода – по лоткам проездов и дорожек.

Рельеф городской территории предполагает строительство дождевых сетей, разделенных на два бассейна со своими очистными сооружениями.

Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых должен осуществляться в проектируемые дождевые коллекторы, а далее на ОСДК. На ОСДК должно подвергаться очистке не менее 70% годового стока.

3.6.Объекты культурно-бытового обслуживания.

В основном, все объектов культурно-бытового обслуживания сосредоточены в центре. Перечень существующих учреждений обслуживания п. Голынки представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

| Наименование | Единица измерения | Вместимость | Год постройки | % износа | Обеспечен-ность на тыс. жителей | Требуется по нормативам (на тыс.жит) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Детский сад | мест/учатся | 280/ 100 | 1977 | 40 | 75,6 | 50 |
| Средняя школа | мест/учатся | 1200/ 264 | 1972 | 48 | 324 | 100 |
| Детская школа искусств | мест | 120/ 95 | 1956 | 60 | 32,4 | 10% от числа уч. |
| Поликлиника: |  |  |  |  |  |  |
| отделение скорой помощи | объект | 1 | 1982 | 30 | 0,3 | 1 |
| дневной стационар | мест | 15 | 1982 | 30 | 4,0 | 12 |
| Аптека | объект | 2/ 88м2 | - | 25 | 23,7 | 1 |
| Дом культуры | мест | 150 | 1973 | 38 | 40,5 |  |
| Подростковый клуб | мест | 120 | 1950 | 60 | 32,4 | 80 |
| Библиотека | тыс.томов | 24148 | 1979 | 35 | 6526 | 4-4,5 тыс.томов |
| читальный зал | мест | 10 | 1979 | 35 | 2,7 | 2-3 места |
| Предприятия торговли | м2 торг. площади | 1000 | - | - | 270 | 180 |
| Кафе, закусочные | м2/мест | 186/ 35 | - | - | 9,5 | 40 посад.мест |
| Столовые | мест | 200 | - | - | 54 |  |
| Спортзал | м2 | 288 | 1972 | 32 | 77,8 | 80 |
| Баня | мест | 58 | 1939 | 100 | 15,6 | 5 |
| Парикмахерская | раб.мест | 1 | 1956 | 60 | 0,3 |  |
| Мастерская ремонта | раб.мест | 1 | 1975 | 36 | 0,3 |  |
| М.У.П. Коммунальное хозяйство | м2 | 623 | 1981 | 20 | 168 | 140 сотрудников |
| Администрация поселка | м2 | 970 | 1979 | 35 | 262 | 1 об. на нас. пункт |
| ОВД Руднянского района | м2 | 73 | - | 30 | 19,7 | 1 об. на нас. пункт |
| Дом интернат для престарелых | мест | 150 | - | 30 | 6 | на население района |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Отделение связи | м2 | 120 | 1979 | - | 32,4 | 1 об. на нас. пункт |

В 4-х-5-9-и этажных домах размещается 80% всего жилья – 82 тыс. м2; в 2-х этажных домах – 6% или 6 тыс.м2.

По материалу стен 85% всей жилой площади расположено в каменных, кирпичных и панельных домах, остальная часть – деревянные дома.

3.7. Транспортная инфраструктура.

### Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Поселок городского типа Голынки с востока на запад пересекает полотно Смоленского отделения Московской железнодорожной линии. Линия имеет три пути. Движение поездов на данном участке составляют 18-20 пар в сутки. Техническое состояние железнодорожной линии соответствует нормативным требованиям.

На территории поселка городского типа Голынки расположена одна железнодорожная станция. Данная станция 5 класса является промежуточной. Путевое развитие станции Голынки состоит из одного главного и двух, трех приемоотправочных путей. На железнодорожной станции 1953 года постройки имеются две пассажирские платформы, которые представляют собой ж/б плиты с асфальтобетонным покрытием 197 и 198 метров соответственно. Техническое состояние всех сооружений удовлетворительное.

Автомобильный транспорт

Поселок городского типа Голынки расположен в 44 км от Смоленска и 25 км от  г. Рудни. На юге поселка расположена автомобильная дорога федерального значения А-141 . По  улице Мира и переулку Кооперативный, осуществляется движение транзитного автотранспорта.

### Улично – дорожная сеть

Протяжённость улично–дорожной сети поселка городского типа Голынки, включая проезды, в настоящее время составляет 15,54 километров, из них асфальтобетонное покрытие имеют 6.0 километров грунтовое 9.54 километров. Поселок расположен южнее  железнодорожных путей Московской железнодорожной линии, а также между этими путями и автомобильной дорогой федерального значения А-141, проходящей по улице Витебской.

Наиболее протяжёнными улицами являются: улица Первомайская (0,98 км), улица Железнодорожная (0,66 км), улица Мира (1,1 км), улица Школьная (0,63 км), улица Кооперативная (0,63 км). К магистральным улицам районного значения п. Голынки относятся: улица Мира, Железнодорожную улицу и переулок Кооперативный.

Северная и южная часть поселка, расположенные по обе стороны железной дороги и соединяются между собой железнодорожным переездом, по улице Железнодорожной. Пропускная способность железнодорожного переезда соответствует существующей интенсивности транспортных средств.

Ширина проезжей части улиц и дорог колеблется от 6 м (ул. Ленина)  до 14  м (ул. Комсомольская). Асфальтобетонное покрытие имеют 33% дорог и улиц, остальные дороги грунтовые.

Хозяйственно-бытовая канализация

Сточные воды п. Голынки по самотечным и напорным коллекторам подаются на канализационные очистные сооружения, расположенные на юге за чертой города.  КОС имею производительность 6,046 тыс.м/сут. Подача стоков осуществляется КНС по ул. Школьной и центральной КНС, производительность которых составляет 216 м/час и 150 м/час соответственно.

Дождевая канализация

Поверхностный сток п. Голынки поступает по самотечному коллектору на КНС производительностью 100 м/час, затем по напорному трубопроводу в пруд отстойник. После отстаивания вода сбрасывается в ближайший пруд.

3.8. Зеленые насаждения общего пользования.

Зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселка, основные из которых – оздоровление воздушного бассейна поселка и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зеленых насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счет испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижения уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов – летучих веществ, убивающих        болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зеленые насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары);

- ограниченного пользования (внутри жилых кварталов, на территории школ, больниц, других учреждений).

- специального назначения (питомники, санитарно-защитные насаждения).

3.9. Материалы по загрязнению окружающей среды.

## Атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание примесей в атмосфере оказывает режим ветра и температуры, в особенности ее стратификация. Связь между уровнем загрязнения и метеоусловиями очень сложная, поэтому для характеристики рассеивающей способности атмосферы проектируемой территории используются комплексный показатель - потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), учитывающий средние условия вертикального перемешивания примесей над довольно большими районами по данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий и режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы, связанные с локальными факторами.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», по средним значениям метеопараметров территория п. Голынки относится к зоне с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА).

Средние годовые климатические параметры характерные для зоны с умеренным ПЗА представлены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1. - Аэроклиматические характеристики воздушного бассейна.

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| - приземные инверсии: |  |  |
| повторяемость | % | 30-40 |
| мощность инверсионного слоя | км | 0,4-0,5 |
| интенсивность инверсионного слоя | оС | 3-5 |
| повторяемость скоростей ветра 0-1м/с | % | 20-30 |
| повторяемость непрерывно подряд дней застоя воздуха | дней | 7-12 |
| высота слоя перемещения | км | 0,8-1,0 |
| продолжительность тумана | ч | 100-550 |

В связи с особенностями климата в зоне с умеренным ПЗА создаются примерно одинаковые как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Летом максимум ПЗА часто усиливается вследствие уменьшения осадков в этот сезон по сравнению с зимой. Увеличение зимой мощности и интенсивности инверсий и повторяемости туманов способствует развитию в отдельные годы в этой зоне зимнего максимума загрязнения воздуха.

Для высоких источников выбросов опасная скорость ветра в пределах 4-6 м/с, которая вызывает повышенную концентрацию загрязняющих веществ.

Капли тумана поглощают примесь, причем не, только, вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих, наиболее загрязненных слоев воздуха. Вследствие этого концентрация примесей сильно возрастает в слое тумана и уменьшается над ним.

Неблагоприятными климатическими факторами для рассеивания выбросов в атмосферу так же являются слабые ветра и штили (ветра со скоростью 0-1м/с).

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на предприятиях должен выполнятся, заранее разработанный план мероприятий по временному сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Для размещения производственных зон по отношению к жилой застройке, чтобы уменьшить вредное воздействие загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу промышленностью, необходимо учитывать повторяемость направлений ветра за год (роза ветров).

Основными загрязнителями атмосферного воздуха на проектируемой территории п. Голынки являются автотранспорт, железнодорожный транспорт объекты теплоэнергетики и промышленности.

Фоновое загрязнение атмосферы

Согласно СанПиН 2.1.6.1032-01«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», в жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться ПДК и 0,8 ПДК - в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

По данным социально-гигиенического мониторинга проведенного за период 2006-2008 гг. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской области» превышений ПДК на территории п. Голынки, фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено. Санитарно-химические исследования проводились на содержание в воздухе оксида углерода, азота диоксида, диоксида серы, пыли (взвешенные вещества), стирола.

Стационарные источники загрязнения

Основными стационарными источниками выбросов на территории п. Голынки являются котельные на  газообразном топливе и ООО «Термоконтроль».

МКП КХ «Голынки» обеспечивает снабжение тепловой энергией коммунально-бытовых и других потребителей, а так же обеспечивает эксплуатацию жилого фонда, сбор и вывоз ТБО, санитарную очистку.

Котельные МКП КХ «Голынки»:

- Газовая котельная рядом с домом 6, ул. Набережная.

- Баня (уголь) и площадки хранения угля и шлака.

В 2006 году Смоленским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» (Смоленский филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО») был разработан «Проект предельно-допустимых выбросов в атмосферу для муниципального унитарного предприятия МКП КХ «Голынки»».

В атмосферный воздух от всех источников выбросов поступает 13 наименований загрязняющих веществ. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, проводилась расчетным методом по программе Призма НПО «Логус». Пылегазоулавливающего оборудования на предприятии не предусмотрено. Общая масса выбрасываемых веществ составляет 46,2854 тонн в год.

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от котельных и производственной площадки МКП КХ «Голынки» представлены в таблице 3.9.2.

Таблица 3.9.2. - Перечень и количество загрязняющих веществ от МКП КХ       «Голынки».

| Код | Загрязняющее вещество | Использу-емый критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества по тому ПДВ, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 0123 | Оксид железа | ПДК с.с. | 0,04 | 3 | 0,0015 |
| 0143 | Марганец и его соединения | ПДК м.р | 0,01 | 2 | 0,9814 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДК м.р. | 0,2 | 3 | 0,1594 |
| 0304 | Азота оксид | ПДК м.р. | 0,4 | 3 | 0,0015 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м.р. | 0,15 | 3 | 16,112 |
| 0330 | Серы диоксид | ПДК м.р. | 0,5 | 3 | 3,5550 |
| 0337 | Углерода оксид | ПДК м.р. | 5,0 | 4 | 5,0509 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | ПДК с.с. | 0,000001 | 1 | 1,4350е-09 |
| 2704 | Бензин нефтяной | ПДК м.р. | 5,0 | 4 | 0,0055 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | - | 8,9240 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния | ПДК м.р | 0,3 | 3 | 0,0156 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая <20% двуокиси кремния | ПДК м.р | 0,5 | 3 | 0,0004 |
| 2936 | Пыль древесная | ОБУВ | 0,5 | - | 11,478 |
|  | Итого |  |  | 46,2854 |

Согласно экспертному заключению ФГУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Смоленской области» № 478 от 14.12.2006г. установлено, что расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами промплощадок МКП КХ «Голынки» соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, в прилегающей жилой зоне составляют максимально по саже - 0,25 ПДК, остальных веществ без учета фонового загрязнения - менее 0,1 ПДК

### 4.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

Согласно п.2, ст. 44 федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Голынковского городского поселения являются территории домовладений, улицы и  проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Непосредственно в Голынковском городском поселении организована работа по сбору и вывозу ТБО.

5.ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (жилые здания, школа, магазины, почтовое отделение, библиотека, детский сад и др.).

Вывозом твердых бытовых отходов  на территории поселка занимается МКП КХ «Голынки. Предприятие осуществляет данную деятельность в соответствии  с лицензией на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещение отходов I-IY класса опасности.

Твердые бытовые отходы с территории городского поселения вывозятся на полигон, который находится в д. Надва, с левой стороны автодороги Рига- Орел.

Расстояние до полигона составляет 7 км от населенного пункта. Срок эксплуатации полигона рассчитан на 5 лет.

|  | Голынковское городское поселение |  |
| --- | --- | --- |

Таблица 5.1. -  Характеристика объекта размещения ТБО

| Наименование объекта размещения отходов | Площадь объекта размещения отходов, (га) | Санитарно-защитная зона (м) | Проектная Мощность объекта (тыс. тонн) | Год ввода в эксплуатацию | Система контроля состояния ОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкционированная свалка | 2 | 1000 | 35 | 1995 | нет |

Для вывоза ТБО применяется планово-поквартирная система вывоза отходов согласно графику. Периодичность вывоза отходов в летнее время и в зимнее время составляет 3 раза в неделю, 2 раза в день (утром и вечером - понедельник, среда, пятница). Для вывоза мусора используется мусоровоз ГАЗ-53.

Тарифы  по сбору и вывозу бытовых отходов составляют 196 руб.14 коп. на 1 м3,  в том числе утилизация 22 руб. 40 коп на 1 м3.

Объем вывезенных за истекший год твердых бытовых отходов составляет 59997,061 м3.

Эксплуатацию свалки осуществляет МКП КХ «Голынки». На полигон принимаются отходы 4-5 класса (твердые бытовые отходы, строительные отходы и малотоксичные промышленные отходы). Лицензия МКП КХ «Голынки» на сбор, транспортировку и захоронения отходов 4-5 класса в настоящее время находится на согласования в Ростехнадзоре Смоленской области.

Основными технологическими операциями по складированию отходов являются трамбовка мусора в траншеи и послойная изоляция грунтом, с использованием спецтехники. По периметру объект размещения отходов имеет обваловку. Мониторинг влияния объекта на окружающую среду не проводится.

Санкционированная свалка (находится за границей проектирования), не обустроенная в соответствии нормами санитарного и природоохранного законодательства, является временной и представляет значительную эпидемиологическую опасность, нарушающая природный ландшафт и становится источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.

Уборка придворовых территорий и проездов от мусора, смета, снега производится работниками коммунальной службы без использования спецтехники.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий заключают договора на вывоз промышленных отходов для их дальнейшего захоронения или переработки специализированным лицензированным предприятиями в соответствии с природоохранным законодательством и санитарными правилами РФ.

Отходы, передаваемые на переработку сторонним лицензированным организациям:

- люминесцентные лампы и ртуть, содержащие отходы – АО «Свет» (г. Смоленск);

- черные и цветные металлы – ООО «Вторчермет»;

- шины пневматические ООО «Стин-ЭКО» г. Ярцево.

Сведения о наличии спецмашин в МКП КХ «Голынки» представляются по таблице 5.2.

| № | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | ГАЗ-53 | КО-503В |  | 1 | хорошее |
| 22. | АФ4782 1А КО 440-2 | мусоровоз | 2005 | 1 | хорошее |
| .3. | Х9437702040004070 | Грузовая ассениза-ционная | 2004 | 1 | хорошее |
| 14. | ГАЗ 322131 | легковая | 2004 | 1 | хорошее |
| 15. | МТЗ-80 | трактор | 1993 | 1 | хорошее |

Таблица 5.3. - Нормы накопления отходов

| Наименование объектов | Ед.изм. | Показатели образования ТБО |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Население |  |  |
| Дома с отоплением, водоснабжением и водоотведением | куб/м в месяц на 1 человека | 0,109 |
| Частный сектор | -//- | 0,125 |
| Предприятия торговли: |  | Среднегодовая норма накопления м3 |
| Промтоварные магазины | на 1 м2 торговой площади | 0,69 |
| Продовольственные магазины | -//- | 0,95 |
| Хозяйственные магазины | -//- | 0,8 |
| Торговые павильоны | -//- | 1,8 |
| Медицинские учреждения |  |  |
| Больницы | на 1 койка/место | 0,9 |
| Поликлиники | на м2 | 0,06 |
| Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 0,54 |
| Учреждения |  |  |
| Административные учреждения, банки, офисы, конторы | На 1 сотрудника | 0,86 |
| 1. | 2. | 3. |
| Дошкольные и образовательные учреждения |  |  |
| Детские сады, ясли | На 1 место | 0,48 |
| Средние школы | На 1 учащегося | 0,21 |
| Дома культуры | На 1 место | 0,19 |

По расчету объема  накопления твердых бытовых отходов принимаются нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвержденных органами местного самоуправления.

Расчет общего объема накопления проводится согласно исходным данным, которые приводятся в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Перечень данных по перспективному развитию

| Показатель | Единица измерения | На конец отчет- ного года | На послед- ний год, первой очереди | На рас- четный год схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, в том числе по планировочным (административным) районам | тыс. чел. |  |  | 2796 чел. |
| Численность населения, проживающего в домовладениях: - благоустроенных - неблагоустроенных | тыс. чел. |  |  | 2199 597 |
| Численность населения, проживающего в неканализованных домовладениях | тыс. чел. |  |  | 600 чел. |
| Этажность застройки 1 - 2-этажные 3- 5-этажные более 5-ти этажей | %, тыс. чел. |  |  | 195 чел.- 6,97% 1997 чел.- 71,42% 604 чел.- 21,61% |
| Больницы | коек |  |  | 10 |
| Поликлиники | число посещений в день |  |  | 15 |
| Детские дошкольные учреждения | мест |  |  | 240 |
| Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащихся |  |  | 264 |
| Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры | мест |  |  | 120 |
| Магазины - продовольственные - промтоварные | кв. м торговой площади |  |  | 1072,8 кв.м. |
| Рынки | кв. м торговой площади |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест |  |  | 20 |
| Гостиницы | мест |  |  | нет |
| Предприятия бытового обслуживания | сотрудников |  |  | 1 |
| Учреждения, управления, административно- хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие | сотрудников |  |  | нет |
| Общая площадь городских земель в пределах городской черты | га |  |  | 17,99 |
| Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс. кв. м |  |  | 5,48 км |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м в сутки |  |  | 6,1 |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % п.Голынки-26 домов |  |  | 92,8% |

6.  СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ПРИДОМОВЫХ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В   генеральной схеме очистки определены: объемы, методы и технология работ по комплексной  уборке  территорий.

На территории Голынковского городского  поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а  при необходимости - рекультивацию земельного участка.

Лица, нарушающие основные нормы и правила благоустройства, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательством субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации и устранения допущенных нарушений.

Уборочные работы должны производиться в соответствии с требованиями «Правил благоустройства и содержания территории Голынковского поселения Руднянского района Смоленской области», утвержденными решением Совета депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области  23.05.2012г. №22.9.

В объем работ включается уборка площади улиц и дорог. Порядок, способ и периодичность механизированной уборки территорий определяется в зависимости от категорий улиц и их значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств, а также характер уличной застройки.

Следует учитывать, что основной операцией технологии уборочных работ в летнее время является механизированное подметание дорожных покрытий со сбором смета.

Основные технико-экономические показатели системы санитарной очистки представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.Объмы работ.

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовые накопления твердых бытовых отходов | тыс. куб. м |  | 60 |
| Годовые накопления жидких бытовых отходов | тыс. куб. м |  | __ |
| Площадь механизированной уборки городских территорий в том числе: улицы, дороги, площади, тротуары | тыс. кв. м |  | 27,4 |

Таблица 6.2.Спецмашины и механизмы

| Выполняемые виды работ | Количество единиц, шт. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
| Вывоз твердых бытовых отходов |  | 1 |
| Вывоз жидких бытовых отходов |  | - |
| Эксплуатация полигонов |  | 1 |
| Механизированная уборка городских территорий |  | 1 |
| Всего с учетом прочего и обслуживающего транспорта |  | 4 |

7. ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ

В настоящее время в МКП КХ «Голынки» отсутствует парк специализированной техники для уборки поселения.

База транспортных средств находится на территории очистных сооружений, огороженных металлическим забором, находящихся под круглосуточным наблюдением.

Размеры санитарно-защитных зон для предприятий и сооружений санитарной очистки представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Предприятия и сооружения      │Классификация│Минимальный раз │

│                                 │  объектов   │мер санитарно-  │

│                                 │             │защитной зоны, м│

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Предприятия по промышленной      │             │                │

│переработке бытовых отходов      │             │                │

│мощностью, тыс. т в год:         │             │                │

│До 40                            │III          │500             │

│Свыше 40                         │             │                │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Склады свежего компоста          │             │                │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Полигоны твердых бытовых отходов │II           │500             │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Сливные станции                  │III          │500             │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Центральные базы по сбору        │             │                │

│утильсырья                       │             │                │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Мусороперегрузочные станции      │             │                │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Базы по содержанию и ремонту     │IV           │100             │

│уборочных машин и механизмов     │             │                │

└─────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┘

8. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Схемы  очистки

территории муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района

Смоленской области до 2020 года

Таблица 8.1

Капиталовложения

(тыс. руб.)

| Статьи затрат | Первая очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство основных сооружений |  |  |  |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 1800,0 |  | 1800,0 |
| Приобретение инвентаря | 500,0 |  | 500,0 |
| Всего затрат | 2300,0 |  | 2300,0 |

Приводимые капиталовложения являются предварительными. Более точная

оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования.

Ежегодно в бюджете Голынковского городского поселения предусматривается  выделение финансовых средств на благоустройство и санитарную очистку территории Голынковского городского поселения.

| Состав комиссии по подготовке | Приложение №2 к решению Совета депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области от «19» марта 2014 года № 47.2 и проведению публичных слушаний |
| --- | --- |

1. Юденкова Ольга Юрьевна - председатель Совета депутатов Голынковского городского поселения;

2. Новиков Андрей Станиславович – зам. председателя Совета депутатов Голынковского городского поселения;

3. Гончаров Александр Константинович – депутат Голынковского городского поселения;

4. Фирсова Елена Николаевна – депутат Голынковского городского поселения;

5. Сильченкова Татьяна Николаевна – ведущий специалист администрации Голынковского городского поселения;

6. Редченкова Валентина Евгеньевна - менеджер администрации Голынковского городского поселения;

7. Подгорная Надежда Александровна – старший менеджер администрации Голынковского городского поселения;

8. Алещенкова Ольга Станиславовна – специалист 1 категории  администрации Голынковского городского поселения;

9. Клименков Александр Викторович – пос. Голынки, ул. Ленина, д.14, кв.196;

10. Кондрашов Юрий Васильевич – пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 13, кв.31;

11. Годенкова Наталья Анатольевна – пос. Голынки, ул. Ленина, д.14, кв.121.