# АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### Р А С П О Р Я Ж  е н и е

от «16 » июля  2021 г.   № 58-р

Об утверждении Положения о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области:

1. Утвердить Положение о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области согласно приложению.

2.Признать утратившим силу Распоряжение Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области от 24.07.2020г   №74-р  «Об утверждении Положения о механизме оперативно-диспетчерского управлении в системе теплоснабжения  муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области».

3. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области                                        Н.В.Иванова

Приложение

к  распоряжению Администрации

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

от_______________ № _______

Положение

о механизме оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

Все теплоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций.

В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении  к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение системы отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб собственников зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС района и Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации   для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры  теплоснабжающих организаций осуществляют передачу ЕДДС района оперативной информации о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей, о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС района  за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники , диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации и ЕДДС района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации  об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации.

Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжающих организаций по  просьбе ответственного лица Абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают в ЕДДС района время начала включения.

4. Техническая документация

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и Абонентов тепловой энергии, являются:

настоящее Положение;

действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Приложение

к распоряжению Администрации

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

от ______________20     года  №______

Положение 
о взаимодействии оперативно- диспетчерских служб 
организаций и предприятий по вопросам тепло-, водо- и электроснабжения на территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие инженерных оперативно - диспетчерских, аварийно-восстановительных служб предприятий ЖКХ и Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области по вопросам тепло-, водо- и электроснабжения. 
    1.2. Основной задачей указанных подразделений является обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо- электроснабжения потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению аварий, локализации мест аварий, ликвидации повреждений на системах и восстановление заданных режимов энергоснабжения. 
     1.3. Действие Положения распространяется на системы тепло-, водоснабжения и тепло-, водопотребления жилых зданий и обеспечивающие их теплом и водой объекты топливно-энергетического и коммунального назначения (источники теплоснабжения, насосные станции, магистральные и внутриквартальные сети тепло-, водоснабжения, тепловые и водопроводные вводы, тепловые пункты, повысительные насосы холодного водоснабжения, внутридомовое инженерное оборудование систем отопления, холодного и горячего водоснабжения). 
     1.4. Все организации, обеспечивающие тепло-, водо- и электроснабжения потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно -диспетчерские службы. 
     1.5. Все оперативно - диспетчерские службы предприятий жилищно-коммунального комплекса обязаны иметь утвержденные сторонами положения об оперативных взаимодействиях. 
     1.6. В подразделениях должны быть утверждены инструкции с четко разработанным оперативным планом действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем центрального отопления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом подразделении устанавливается руководством соответствующего предприятия. 
      1.7. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждое предприятие должно располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами, ацетиленом, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется руководителями соответствующих предприятий. 
      1.8. В организациях жилищно-коммунального комплекса должны быть оформлены договорные взаимоотношения с профильными организациями по привлечению их на возмездной основе к работам по ликвидации аварий, в договорах должно быть указано, что решение о привлечении данных организаций принимается заказчиком на основе оценки масштаба аварии. 
      1.9. Ответственными за контроль качества и сроки работ по устранению нарушений в системе тепло-, водопотребления жилых зданий и находящегося в нем инженерного оборудования являются управляющие организации, ТСЖ, граждане, выбравшие непосредственный способ управления домом. 
     1.10. Ответственными за контроль качества и сроки выполнения работ по устранению технологических нарушений на объектах коммунального и топливно-энергетического назначения являются владельцы (управляющие) этими объектами, которые независимо от форм их собственности и управления обязаны соблюдать требования Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.801-2000 от 29.12.2000). 
     1.11. Во всех случаях получения информации об отключении тепло-, водо- электроснабжения  жилых домов диспетчерская служба управляющих организаций организует оповещение жителей зданий, отключаемых от тепло-, водо- электроснабжения (вывеска объявлений в подъездах, сообщения по телефону и т.п.) с указанием сроков производства работ. 
     1.12. Оперативные переговоры между диспетчерскими службами организаций жилищно-коммунального комплекса осуществляются по прямой (оперативной) связи. 
     1.13. Списки лиц (с рабочими телефонами), имеющих право на оперативные переговоры с диспетчерскими службами, должны обновляться и передаваться в смежные организации ежегодно до начала отопительного периода. 
     1.14. Основанием для привлечения виновных лиц в установленном законодательством порядке к ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований настоящего Положения являются выявленные факты, свидетельствующие о неэффективных, неоперативных, неправильных, нескоординированных действиях оперативного, ремонтного, аварийно-ремонтного и диспетчерского персонала энергоснабжающих и жилищных организаций при локализации и устранении аварийных ситуаций в системах тепло-, водо- электроснабжения и тепло-, водопотребления жилых домов, вышеупомянутых системах коммунального и топливно-энергетического назначения, связанных с отключением тепло-, водо- электроснабжения жилых домов, повлекшие за собой нарушения качества предоставляемых коммунальных услуг населению и нарушения функционирования конструкций и оборудования жилых зданий, а также порчу имущества граждан.

2.  Плановые работы 


      2.1. Плановый ремонт объектов коммунального и топливно-энергетического назначения в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации, связанный с отключением у потребителей, производится по графику, составленному энергоснабжающей организацией и согласованному с Администрацией Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области. 


                                     3. Внеплановые (аварийные) работы 


     3.1. При возникновении аварийного повреждения на магистральных или внутриквартальных (разводящих) инженерных сетях, тепловых пунктах, внутридомовых инженерных системах оперативный персонал организаций коммунального комплекса принимают срочные меры для локализации повреждения, а также обеспечивает оперативный контроль за ходом его устранения, восстановлением нормативных температурных и гидравлических параметров и режимов тепло-, водоснабжения потребителей. 
    3.2. О нарушениях энергоснабжения, авариях и принимаемых для их ликвидации мерах диспетчерские службы энергоснабжающих организаций оповещают диспетчерские службы управляющих организаций и Администрацию Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области. 
     3.3. При получении информации о повреждении внутренних инженерных систем здания, персонал энергоснабжающей организации по заявке управляющей организации или собственника здания в течение одного часа обязан отключить потребителей. 
      3.4. Руководителем работ по локализации и устранению аварий является 
- до прибытия на место руководителя организации, на объекте которой произошла авария, - диспетчер данной организации; после прибытия руководителя – руководитель предприятия или лицо, им назначенное из числа руководящего состава; 
- при аварии, захватывающей инженерные сети нескольких предприятий (организаций), руководителем ликвидации аварии назначается руководитель предприятия, на объекте которого произошла авария. 
        3.4. Ликвидация аварии на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производится по согласованному с Администрацией Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области.