СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от « 21  » сентября  2010 г.                                     № 69.1

Об  утверждении  Проектов

Генерального плана  и  правил

землепользования и застройки

Голынковского городского поселения

Руднянского района Смоленской  области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области от 1 ноября 2005 года,   рассмотрев протокол публичных слушаний  и  представленные проекты Генерального плана  и  правил  землепользования и застройки  Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области, Совет депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области

РЕШИЛ:

- Утвердить проект Генерального плана  и  правил землепользования и застройки  Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области   (Приложение 1, Приложение 2).

- Настоящее решение  опубликовать в течение 10 дней  в газете «Руднянский голос».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов               Глава муниципального образования

Голынковского городского поселения    Голынковского городского поселения

___________________А.К.Гончаров.       __________________В.М.Литвиненко

Приложение № 1

к решению от

21.09.2010г. №  69.1

Генеральный план Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области  содержит положение о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Заказчик:    Администрация Голынковского

городского поселения Руднянского района Смоленской области

Генеральный план муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района

Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Основные положения о

территориальном планировании

Генеральный директор					                    А. Д. Лаппо

Директор  по производству				   	          Н. М. Сидоренко

Руководитель проекта                                                                Э.С. Сливовская

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснительная записка Основные положения о территориальном планировании |  |
| II | Пояснительная записка Обоснование генерального плана |  |
| Книга 1 | Современное состояние |  |
| Книга 2 | Проектные предложения |  |
| III | Пояснительная записка Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП |
| IV | Приложение |  |

Введение

Генеральный план муниципального образования Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области выполнен на основании муниципального контракта №3 от 14.04.2008 г. И технического задания на проектирование.

При разработке генерального плана использованы материалы генерального плана поселка городского типа Голынки, выполненного в 1992 году институтом «Смоленскгражданпроект».

При разработке генерального плана современное использование территории поселка приведено по состоянию на 01.01.2009.

Проект разработан на топографической съемке, выполненной предприятием № 5 в 1989 году, и уточненной в 2008 году.

Проект выполнен в геоинформационной системе MapInfo.

# Общие сведения о поселке городского типа

Поселок городского типа Голынки расположен на юго-востоке Руднянского района и в западной части Смоленской области, в 44 км от города Смоленска и в 24 км от г. Рудня.

Поселок городского типа Голынки с юга ограничен автомагистралью Витебск-Смоленск. Через его территорию проходит железнодорожная магистраль Смоленск-Витебск. К востоку от поселка городского типа Голынки находится деревня Трегубовка, на северо-востоке деревни Тетери и Обурог, на юге деревня Смолиговка.

Современные границы поселка городского типа Голынки  образовались после принятия областного закона №76-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования Руднянский район Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом» от 01.12.2004 .

Современная численность населения составляет – 3,8 тыс.чел.

Расчетный срок – 2030 г. – расчетная численность населения – 4,0 тыс.чел.

Срок первой очереди – 2020

# Современное состояние

## Современное использование территории

Данные по использованию земель приводятся по материалам схемы современного использования пос. гор. типа Голынки на 1.01.2009.

Таблица 2.1-1 - Земельный баланс по категориям земель

| Категории земель | Общая площадь, га | В % % соотношении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего в границах поселения | 1782 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Земли населенного пункта | 510,5 | 29 | Пос.гор.типа Голынки |
| Земли запаса | 1199 | 67 | Бывшее торфопредприятие |
| Земли лесного фонда | 73 | 4 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта | 0,49 | 0,05 | КОС разрушено |

Таблица 2.1-2 - Использование территории в границах населенного пункта

| Использование земель | Общая площадь, га | В % % соотношении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего в границах пос.гор.типа Голынки | 520 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилая застройка всего | 84,7 | 16,3 |  |
| из них: |  |  |  |
| индивидуальные дома | 67,2 | 12,9 |  |
| многоквартирные дома | 17,5 | 3,4 |  |
| Общественно-деловые объекты | 3,9 | 0,75 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| административные, торговые и коммерческие | 3,5 | 0,67 |  |
| Производственные зоны | 63,3 | 12,2 | *в т.ч. резерв |
| Транспортная инфраструктура | 1,7 | 0,3 |  |
| Инженерные объекты | 0,5 | - | в т.ч. водозабор , котельные |
| Участки естественной растительности | 307 | 59 |  |
| С/х. использование, огороды | 39,1 | 7,5 | огороды, сады |

## Жилой фонд

Жилой фонд города по данным на 1.01. 2008 г. составляет 102 тыс.м2 что определяет среднюю жилую обеспеченность в размере 27 м2/ чел.

Основная часть жилого фонда- 86%, размещается в многоквартирных зданиях - 88 тыс.м2 (86%), из них  в  4-х – 5 – 9-и этажных домах – 81,1 тыс.м2  (80%); в 2-х  этажных домах – 6,3 тыс.м2 (6%). В индивидуальных усадебных домах – 14 тыс.м2 (14%).

Жилой фонд с износом 60% и выше – 71,9 тыс.м2.

Средняя обеспеченность основными видами культурно-бытового обслуживания составляет 60%. Полностью поселок обеспечен лишь местами в детских садах и средней школе, читальными залами, торговыми площадями и предприятиями общественного питания.

## Транспорт

- железная дорога смоленского отделения московской железной дороги,

железнодорожная станция 5-го класса;

- автодорога общего пользования федерального значения А-141 Витебск-Смоленск;

- протяженность улично-дорожной сети – 5,47 км, из них улицы с твердым покрытием – 1,81 км;

- железнодорожный переезд в одном уровне.

## Производственная зона

Существующие производственные предприятия в основном компактно расположены западнее жилой зоны вдоль автомагистрали А-141. Участок между ними и железной дорогой так же в настоящее время отведен под промышленное использование.

## Территориальные ограничения

Основные зоны регламентированного градостроительного использования:

- СЗЗ от производственных, коммунальных и транспортных объектов;

- зоны санитарной охраны водозабора (нет данных);

- охранные коридоры коммуникаций;

- водоохранная зона – 100м и прибрежная полоса – 40м.

СЗЗ основных предприятий:

ЗАО «Еврогласс» - 100м (не выдержана);

ООО «Термоконтроль» - 100м (не выдержана);

ЗАО «Росстеклоприбор» - 100м (не выдержана);

СЗЗ от железной дороги – 100м, от автодороги А-141 – 100м.

# Проектные предложения

## Цели и задачи

Основная задача генплана – увязать сложившуюся экономическую, политическую, социальную, демографическую и пространственную ситуацию с требованиями гармонизации среды обитания на основе анализа современного положения и комплексной оценки окружающей среды и обеспечение возможности развития города на расчетный срок, поиск резервных территорий для дальнейшего развития промышленной и селитебной зон.

Необходимо определить территории под застройку в соответствии с функциональным зонированием, выделяя производственную, рекреационную и общественно-деловую зоны.

Определить и нанести на схемы зоны ограничения строительства – водоохранные зоны, прибрежные полосы, санитарно-защитные зоны.

Рассчитать обеспечение города комплексом инженерного и  транспортного обслуживания в соответствии с требованиями стадии проектирования и градостроительным кодексом.

## Функциональное зонирование

зона общественно деловая;

зона многоквартирной жилой застройки;

зона индивидуальной жилой застройки;

зона застройки 2-х этажными жилыми домами;

зона производственного использования;

зона рекреационного использования;

зона транспортной инфраструктуры;

зона инженерной инфраструктуры.

## Архитектурно-планировочные предложения

Получает развитие общегородской центр вдоль улицы Мира от железнодорожного вокзала на юго-запад до автодороги А-141.

В целях придания улице Мира значения центральной магистрали, жилые кварталы вдоль нее предложено застраивать 2-х этажными индивидуальными жилыми домами коттеджного типа.

Территория многоквартирной 4-5 этажной застройки завершается до законченного квартала.

Индивидуальная усадебная жилая застройка дополнена кварталами восточнее ул. Мира.

Рекреационная зона складывается из скверов, аллей и бульваров, озеленения прибрежной полосы и спортивного комплекса со стадионом и площадками.

Зона производственного использования примыкает с запада к жилой зоне и дает возможность размещения производственных, коммуникационных и транспортных объектов по мере их появления.

Проектом предложено два участка для резервного развития жилой зоны.

Кладбище, скотомогильники, канализационно-очистные сооружения, свалка находятся за границей пос. гор. типа Голынки.

На территории, отведенной под резерв промышленной зоны, предлагается на расчетный срок выделить участки для предприятий III, IV, V класса вредности, с учетом существующей жилой застройки.

## Транспортная схема

Внешний транспорт

К расчётному сроку генерального плана на территории поселка городского типа Голынки основное развитие  получит автомобильный вид транспорта.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт останется на том же уровне и нового развития на расчетном сроке генерального плана не получит.

Автомобильный транспорт

На расчётный срок генерального плана сеть внешних автодорог на прилегающей к поселку городского типа Голынки территории сохранится. Важнейшую роль, как и в настоящее время, будет играть дорога федерального значения А-141 Витебск-Смоленск-Орел.

Улично–дорожная сеть

Основная задача проекта – организация  транспортного каркаса  и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территорией, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами и с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Генеральным планом предлагается дифференциация улично-дорожной сети поселка городского типа Голынки и приведение её в соответствии с нормами  СНиП 2.07.01-89*. Проектом предлагается чертеж с нанесенными магистральными улицами районного значения (ул. Мира, ул. Железнодорожная) и жилыми улицами.

Проектом предлагается реконструкция существующей улично-дорожной сети- обновление существующего асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного полотна на грунтовых дорогах.

В 2008 г. были выделены финансовые средства на содержание и ремонт объектов  улично - дорожной сети, а также на установку технических средств  безопасности дорожного движения. Данный ремонт недостаточный, проектом предлагается реконструкция существующей улично-дорожной сети: обновление существующего асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия на улицах и дорогах с грунтовым покрытием.

Проектом предлагается обустройство пересечения  магистральной улицы районного значения Железнодорожная с железной дорогой шлагбаумами или барьерными ограждениями.

Проектом предлагаются типовые профили для магистральных улиц районного значения и местных улиц.

Транспорт поселка городского типа.

Поселковый транспорт  на расчётный срок генерального плана будет представлен различными видами автотранспорта. Численность парка легковых автомобилей достигнет к 2030 году 410 единиц при уровне автомобилизации 92 автомобиля на тысячу жителей.

Хранение личного автотранспорта, парк которого возрастёт к расчётному сроку до 400 единиц, предлагается осуществлять в гаражах боксового типа, автостоянках и на территории приусадебных участков в кварталах индивидуальной малоэтажной застройки.

Существующей автозаправочной станций на расчётный срок генерального плана будет вполне достаточно.

Существующую станцию технического обслуживания и ремонту размещенную генеральным планом предлагается расширить до 2-3 пропускных постов.

Все предложения генерального плана по развитию улично-дорожной сети, транспорта поселка городского типа и объектов хранения и обслуживания автотранспорта   отображены на схеме «Транспортная инфраструктура».

1 очередь строительства

Внешний транспорт

Внешние транспортные связи поселка городского типа Голынки на первую очередь, как и в настоящее время, будут осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

В первую очередь строительства изменения в сфере железнодорожного транспорта не планируются. Существующая система железных дорог останется без изменений.

Автомобильный транспорт

Существующая система внешних автодорог на прилегающей к поселку городского типа Голынки территории сохранит свои характеристики и на первую очередь строительства.

Улично-дорожная сеть

Первым этапом необходимо выполнить реконструкцию асфальтобетонного покрытия по улице Мира и улице Набережная. Также на первом этапе планируется улучшение дорожного покрытия по улице Железнодорожная путем уплотнения грунта и щебеночной подсыпки. В ходе выполнения работ предлагается выполнить перепланировку улиц с доведением геометрических параметров до норм, соответствующих СНиП 2.07.01-89*:

- для магистральных улиц районного значения  ширину полосы движения принять 3,50 м, число полос 2-4, наименьший радиус кривых в плане 250 м, наибольший продольный уклон 60 промилле, ширину пешеходной части тротуара 2,25 метра.

- для местных улиц в жилой застройке ширину полосы движения принять 3,00 м, число полос 2-3, наименьший радиус кривых в плане 90 м, наибольший продольный уклон 70 промилле, ширину пешеходной части тротуара 1,50 метра

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры поселка городского типа, предусмотренные генеральным планом на первую очередь, приведены в таблице 3.4-1.

В первую очередь генерального плана проектом предлагается устройство открытых автостоянок по улице Коммунистической между домами №8 и №10, а также №10 и №12 и между домами №2 по улице Ленина и №1 по улице Мира.

Таблица 3.4-1 - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры города на первую очередь

| №п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Первая очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция дорожного полотна улиц Мира, Набережная и Коммунистическая. | км | 2,08 |
| 2 | Уплотнение грунтового покрытия по улице Железнодорожная | км. | 1,1 |
| 3 | Строительство открытых автомобильных стоянок по улице Коммунистической, между домами №1 по улице Мира и №2 по улице Ленина | ед. | 3 |

Транспорт поселка городского типа.

На первую очередь поселковый транспорт, как и в настоящее время, будет представлен различными видами автотранспорта.

Хранение личного легкового автотранспорта на первую очередь строительства предлагается осуществлять в гаражах боксового типа, открытых стоянках, в кварталах индивидуальной малоэтажной застройки – на приусадебных участках.

На первую очередь строительства, существующая АЗС и объект автосервиса остаются без изменения.

Все предложения генерального плана по развитию улично-дорожной сети, городского транспорта и сети объектов хранения и обслуживания автотранспорта на первую очередь строительства показаны на схеме «Транспортная инфраструктура».

На расчетный срок

Внешний транспорт

Внешние транспортные связи поселка городского типа Голынки на расчетный срок генерального плана, как и в настоящее время, будут осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

На расчетный срок  железнодорожный транспорт поселка городского типа Голынки не претерпит изменений.

Автомобильный транспорт

Существующая система внешних автодорог на прилегающей к поселку городского типа территории останется без изменений. На расчетный срок генерального плана до 2019 года предусматривается только ремонт и реконструкция отдельных участков дорог и дорожно-транспортных сооружений. На расчетный срок генерального плана существующие АЗС и объект автосервиса остаются без изменения.

Транспорт поселка городского типа

Проектом, на расчетный срок, предлагается строительство  гаражей вдоль объездной дороги.

Улично-дорожная сеть

На расчетный срок генерального плана, реконструкцию  дорожного полотна необходимо выполнить по улицам, не вошедшим в план реконструкции первой очереди. Работы целесообразно начать с центральных наиболее загруженных улиц, постепенно переходя к периферийным районам поселка городского типа.

На втором этапе предлагается выполнить реконструкцию местных  улиц в жилой застройке,  с приведением их геометрических и планировочных параметров в соответствие со СНиП 2.07.01-89*. На улицах с твердым покрытием следует выполнить реконструкцию существующего асфальтобетонного покрытия, на улицах с неусовершенствованным покрытием выполнить укладку асфальтобетонного.

## Расчет объемов нового строительства

Таблица 3.5 – Расчет объемов нового строительства

| Показатели | Единица измерения | Расчетный срок, всего | I-я очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность жителей | тыс.чел. | 4,0 | 3,8 |
| Жилая обеспеченность | м2/ чел. | 35 | 30 |
| Общий объем жилого фонда | тыс. м2 | 140,0 | 114,0 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 87-90 | 99-100 |
| Объем нового строительства, в том числе: | тыс. м2 | 50,0-53,0 | 15-14 |
| многоквартирные дома | тыс. м2 | 30,0 | 10,0 |
| индивидуальные с участком 0,15 га | тыс. м2 | 20,0 | 5,0 |

## Расчет учреждений обслуживания

Таблица 3.6 - Расчет учреждений обслуживания для населения пос. гор. типа Голынки и сопряженного населения (5000 жителей)

| Учреждение, предприятие, сооружения | Расчетный норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Существ-ующее, сохранив-шееся | Новое строи-тельство | Строительная кубатура новых объектов, тыс.м3 | Пло-щадь, га | Номер на основном чертеже |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Детское дошкольное учреждение | 50 мест | 250 мест | 280 мест | - | - | - |  |
| Общеобразовательная школа | 100 мест | 500 мест | 1200 мест | - | - | - |  |
| Внешкольное учреждение | 10% от числа учащихся | 50 мест | 120 | - | 10,0 | при школе |  |
| Учреждение профессионального и среднего образования | 1 объект на населенный пункт | 1-2 объекта | - | 1-2 объекта | по заданию | 1,0 |  |
| Поликлиника со стационаром | 18 посещений в смену | 90 посещений в смену | - | 90 посещений в смену | 6,0 | 1,0 |  |
| Станция скорой помощи и выдвижной пункт медицинской помощи | 0,2 автомобиля | 2 автомобиля | 1 автомобиль | 1 авт. | 5,0 | 0,3 |  |
| Аптеки всех групп | 50 м2 общей площади | 250 м2 общей площади | 88 м2 общей площади | 163 м2 общей площади | 0,5 | Встр. |  |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов с физ. нарушениями | 2,2 места | 11 мест | 150 мест | - | - | - |  |
| Дома культуры | 80мест | 400 мест | 120 мест | 280 мест | 5,0 | 0,2 |  |
| Кинотеатры | 25 мест | 125 мест | - | 125 мест | 2,0 | 0,1 |  |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | 3 м2 общей площади | 15 м2 общей площади | - | 15 м2 общей площади | по заданию | в составе здания ДК |  |
| Библиотека | 4-4,5 тыс. ед. хранения/ 2-3 места | 20-22,5 тыс.ед./ 10-15 мест | 2,4 тыс ед. хранения/ 10 мест | 17,6 тыс.ед./ 10 мест | 1,0 | в составе здания ДК |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,9 га | 4,5 га | 1,8 | 2,7 га | - | 2,7 га |  |
| Спортивные залы общего пользования | 80 м2 площади пола зала | 400 м2 площади пола зала | 288 м2 площади пола зала | 113 м2 площади пола зала | 8,0 | 0,05 га |  |
| Кемпинг | 1 объект | 1 объект |  | 1 объект | 2,0 | 1,0 |  |
| Магазины продовольственных товаров | 100м2 торговой площади | 500 м2 торговой площади | 1000 м2 торговой площади | - | - | - |  |
| Магазины непродовольственных товаров | 180 м2 торговой площади | 900 м2 торговой площади |  | - | - | - |  |
| Рыночный комплекс розничной торговли | 30 м2 торговой площади | 150 м2 торговой площади |  | 150 | по заданию | 0,02 |  |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест | 200 посадочных мест | 35 мест | 165 | 3,0 | 0,2 |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 5 рабочих мест | 25 рабочих мест | 2 рабочих мест | 23 рабочих места | 1,5 | 0,2 |  |
| Фабрика- прачечная | 110 кг/ смену | 550 кг/ мену | - | 550 кг/ мену | 2,0 | 0,1 |  |
| Предприятия по химчистке | 4 кг/ смену | 20 кг/смену | - | 20 кг/смену |  |  |  |
| Баня-сауна | 5 мест | 25 | 58 мест | - | - | - | - |
| Гостиница | 6 мест | 30 мест | - | 30 мест | 3,0 | 0,2 |  |
| Пожарное депо | 0,4 пожарных автомобиля | 2 пожарных автомобиля | - | 2 пожарных автомобиля | 3,0 | 0,5 |  |
| Общественный туалет | 1 объект | 1 объект | - | 1 объект | 0,5 | Встр. |  |
| Кладбище | 0,24 га | 1,2 га | - | 1,2 га | за пределами | - |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | 1 объект на населенный пункт | 1 объект на населенный пункт | 1 объект | - | по заданию на проектирование | - |  |
| Жилищно-эксплутационные организации | 1 на 20 тыс. жителей | 1 объект | 1 объект | - | - | - |  |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 0,5 объектов | 2-3 объекта | - | 2-3 объекта | 3,0 | 0,2га |  |
| Отделение связи | 1 на 9 – 25 тыс. жителей(по категориям) | - | 1 объект | - | По заданию | 0,1 |  |
| Всего: | - | - | - | - | 60,5 тыс.м3 | 7,87 га |  |
| Всего без территории спортивных площадок | - | - | - | - | 52,5 тыс.м3 | 3,32 га |  |

# Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Объемы воды на нужды промышленности приняты дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и гипотезы развития города.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,2.

Удельная среднесуточная норма потребления воды на поливку принята равной 60 л/сут. на 1 очередь и 70 л/сут. на расчетный срок на 1 жителя.

Расчетные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 4-1.

Суммарные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 4-2.

Таблица 4-1 - Расчетные расходы воды питьевого качества

| № п/п | Тип застройки и степень инженерного оборудования | Удельное водопотребление л/с на 1 чел. | Численность населения, тыс.чел. | Расход воды, м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | Застройка многоквартирными домами | 250 | 270 | 3,0 | 2,8 | 750 | 756 |
| 2 | Малоэтажная индивидуальная застройка с участками | 120 | 120 | 0,3 | 0,2 | 36 | 24 |
| Новый жилой фонд |
| 1 | Застройка многоквартирными домами | 250 | 270 | 0,3 | 0,6 | 75 | 162 |
| 2 | Малоэтажная индивидуальная застройка с участками | 250 | 270 | 0,2 | 0,4 | 50 | 108 |
| Итого: | 911 | 1050 |
| 1 | неучтенные расходы 10 % |  |  |  |  | 91,1 | 105,0 |
| 2 | Нужды местной промышленности 10 % |  |  |  |  | 91,1 | 105,0 |
| 3 | полив зеленых насаждений | 60 | 70 | 3,8 | 4,0 | 228 | 280 |
| Итого: | 1321,2 | 1540 |

Таблица 4- 2 - Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| Население | 911 | 1050 | 1093,2 | 1260 |
| Неучтенные расходы 10% | 91,1 | 105,0 | 109,32 | 126 |
| Нужды местной промышленности 10 % | 91,1 | 105,0 | 109,32 | 126 |
| Поливочные нужды | 228 | 280 | 228 | 280 |
| Итого: | 1321,2 | 1540 | 1539,84 | 1792 |

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 4-3

| Проектный срок | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь | 3,8 | 1 | 3 | 1 х 10 + 10 | 216 |
| Расчетный срок | 4,0 | 1 | 3 | 1 х 10 + 10 | 216 |

Расход воды на наружное пожаротушение как на первую так и расчетный срок составит – 10 л/с.; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).

Общий расход воды при 3х часовом тушении пожара составит – 216 м3/сут.

Схема водоснабжения

В данном проекте рассмотрены вопросы дальнейшего развития разводящих водопроводных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от существующей сети водопровода, которая является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Вся проектируемая застройка оборудована водопроводом.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается поливочными машинами. Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Существующие водозаборы сохраняются, но необходимо увеличение мощности за счет утвержденных запасов подземных вод.

С целью повышения экономии водных ресурсов жилая застройка должна быть оснащена индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды.

Проектные предложения городских сетей водоснабжения нанесены на чертеже «Схема водоснабжения и канализации».

Канализация

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы сточных вод определены из условия обеспечения существующих многоквартирных и всех проектируемых зданий полным инженерным оборудованием и заменой выгребных ям малоэтажной индивидуальной застройки на накопительные емкости либо септики.

Таблица 4-4 - Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителя | Расход воды; м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 1093,2 | 1260 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % | 54,66 | 63 |
| 3 | Стоки промышленности | 126 | 126 |
|  | Итого: | 1273,86 | 1449 |

Система и схема канализации

В данном проекте рассмотрены вопросы дальнейшего развития канализационных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Существующая схема канализования южной части п. Голынки сохраняется с последующим развитием, реконструкцией и строительством новых участков сетей и сооружений. Стоки северной части поселка поступают на площадку неработающих очистных сооружений, вследствие чего сброс неочищенных стоков производится на рельеф. Развитие системы водоотведения может быть реализовано по двум вариантам:

- строительство новых канализационных очистных сооружений на площадке существующих;

- строительство КНС  и напорного коллектора для подачи стоков в сеть южной части поселка.

Резерв существующих канализационных очистных сооружений обеспечивает необходимую мощность с учетом развития поселка и приема стоков от северной части поселка как на первую очередь так и расчетный срок. Система очистки обеспечивает необходимую степень очистки.

Проектные предложения канализационных сетей нанесены на чертеже «Схема водоснабжения и канализации».

Дождевая канализация

В проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Рельеф городской территории предполагает строительство дождевых сетей, разделенных на два бассейна со своими очистными сооружениями.

Уличный водоотвод организован по лоткам проезжих частей к дождеприемным колодцам закрытой водосточной сети.

На участках зеленых насаждений предусматривается открытая система водоотвода – по лоткам проездов и дорожек.

Поверхностные воды с промышленных площадок и дождевые воды с территории гаражей перед сбросом в городскую канализацию на месте должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

Для сглаживания пиковых дождевых паводков перед ОСДК устанавливается аккумулирующая емкость, вода из которой с помощью насосов подается на очистные сооружения.

Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых должен осуществляться в проектируемые дождевые коллекторы, а далее на ОСДК. На ОСДК должно подвергаться очистке не менее 70% годового стока.

Проектные предложения по разделению территории города на бассейны и размещению ОСДК приведены на чертеже «Схема дождевой канализации».

Электроснабжение.

Электрические нагрузки.

Потребителями электроэнергии пос. гор. типа.Голынки являются жилые и общественные здания, наружное освещение и мелкопромышленные предприятия.

По степени надежности электроснабжения потребители  жилой (до 5 этажей) застройки относятся к потребителям II, III  и частично I  категории  (ВНС, КНС, ВОС, АТС, аварийное освещение,  противопожарные устройства, охранная сигнализация) надежности электроснабжения.

Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских  электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999г.) с учетом жилищной обеспеченности - 35 м² (на расчетный срок), 30 м² (на 1 очередь) и пищеприготовления на газе   по удельным нагрузкам на 1 жителя, по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям – с учетом естественного прироста в размере 1% в год.

При расчетах учтены нагрузки жилых и общественных зданий(административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения, а также мелкопромышленных предприятий, учтенных  коэффициентом  К=1,4.

Результаты подсчетов приведены в таблице  4-5.

Таблица 4-5 - Подсчет электрических нагрузок.

| Наименование | Расчетный срок 2025 – 2027 г.г. | В том числе I очередь строительства 2017 -2018 г.г. |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс. чел. | Удельн. нагрузка кВт/чел. | Нагрузка, МВт | Численность населения, тыс. чел. | Удельн. нагрузка, кВт/чел. | Нагрузка, МВт |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Коммунально- бытовые потребители нового строительства, в том числе: | 1,0 | 0,73 | 0,73 | 0,5 | 0,62 | 0,31 |
| в многоквартир- ных домах | 0,6 | 0,73 | 0,44 | 0,3 | 0,62 | 0,19 |
| в усадебных домах | 0,4 | 0,73 | 0,29 | 0,2 | 0,62 | 0,12 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд, в том числе: | 3,0 | 0,73 | 2,19 | 3,3 | 0,62 | 2,05 |
| в усадебных домах | 0,2 | 0,73 | 0,15 | 0,3 | 0,62 | 0,19 |
| в многоквартир- ных домах | 2,8 | 0,73 | 2,04 | 3,0 | 0,62 | 1,86 |
| Итого по коммунально-бытовым потребителям | 4,0 | ---- | 2,92 | 3,8 | ---- | 2,35 |
| Промышленные потребители | ---- | ---- | 0,49 | ---- | ---- | 0,45 |
| Неучтенные нагрузки и потери в сетях | ---- | ---- | 0,34 | ---- | ---- | 0,28 |
| Итого (с учетом коэффициента совмещения максимума нагрузок) К=0,8 | ---- | ---- | 3,0 | ---- | ---- | 2,5 |

Годовой расход энергии при числе часов использования максимума нагрузок  составит:

1 очередь-13500 тыс. кВт часов

расчетный срок –16200 тыс. кВт часов

Электроснабжение пос. гор. типа Голынки на расчетный срок и 1 очередь строительства будет осуществляться от  подстанции «Голынки»   мощностью 2х 25000 кВА.

Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечивается новая  и реконструируемая существующая капитальная застройка по всем видам теплопотребления (отопление, вентиляция и бытовое горячее водоснабжение).

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Централизованное теплоснабжение предусматривается только для районов многоэтажной капитальной застройки от проектируемых  новых теплоисточников.

Районы индивидуальной малоэтажной застройки обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов, работающих на твердом топливе или  природном газе (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных)). В качестве таких источников могут быть рекомендованы когенерационные установки (мини-ТЭЦ) с комбинированной выработкой тепла. Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от газовых водонагревателей.

Годовые расходы тепла и топлива предприятиями определяются исходя из числа дней работы предприятия в году, количества смен работы в сутки с учетом режима теплопотребления предприятия. Для действующих предприятий годовые расходы теплоты определяются по эксплуатационным данным или по укрупненным  ведомственным нормам.

Для обеспечения надёжности теплоснабжения пос. гор. типа Голынки необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий на 1-ю очередь строительства:

- строительство 2-х новых котельных: централизованного теплоисточника с установкой современного  котлооборудования и высокими параметрами теплоносителя и КПД, и хорошими экологическими характеристиками и модульной котельной.

-сооружение источников тепла в увязке с очерёдностью и темпами нового строительства.

-в связи с тем, что существующая  котельная не оказывает услуги по горячему водоснабжению необходимо выполнить комплексную реконструкцию котельной, предусмотреть установку оборудования для производства тепла на нужды ГВС, выполнить реконструкцию тепловых сетей и внутренних трубопроводов жилых домов для возможности подачи горячей воды.

- при прокладке трубопроводов  новых и  реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстроремонтируемых по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98) в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции.

-кольцевание тепловых магистральных сетей для создания взаиморезервируемой системы.

-применение ограждающих  конструкций при строительстве с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

- децентрализованное теплообеспечение намечаемых к строительству малоэтажных застроек предполагается  от индивидуальных  автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе.

Газоснабжение

Основные направления расхода газа на перспективу сохраняются, увеличивается доля использования природного газа на малоэтажную застройку, в качестве единого энергоносителя для автономных источников тепла (АИТ).

Прогнозируемые  расходы газа представлены в таблицах  4-14, 4-15, 4-16.

Таблица 4-14 - Расходы газа на нужды жилого фонда нового строительства

| Объект | Население тыс. чел. | Расход газа млн.м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь строительства |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,3 | 0,04 | При установке газовой плиты в кухне и наличии централизованного ГВС |
| Индивидуальная усадебная жилая застройка | 0,2 | 0,06 | При наличии газовой плиты в кухне и газового водонагревателя |
| Итого: | 0,5 | 0,10 |  |

Таблица 4-15 - Расходы газа на нужды жилого фонда нового строительства

| Объект | Население тыс. чел. | Расход газа млн.м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Расчетный срок |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,6 | 0,07 | При установке газовой плиты в кухне и наличии централизованного ГВС |
| Индивидуальная | 0,4 | 0,12 | При наличии газовой плиты в кухне |
| усадебная жилая застройка |  |  | и газового водонагревателя |
| Итого: | 1,0 | 0,19 |  |

Таблица 4-16 - Суммарные потребности в газе на нужды ЖКС

| Потребитель | Ед. измерения | 1-я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| хозяйственно-бытовые нужды | млн.м3/год | 0,10 | 0,19 |
| Теплоисточники | млн.м3/год | 6,0 (0,80) | 8,0 (1,04) |
| Всего | млн.м3/год | 6,9 | 9,2 |

Примечание:

-в скобках расход газа для автономных теплоисточников.

Для поддержания надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо

поэтапное осуществление следующих мероприятий:

-дальнейшее развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

строительство новых в районы перспективной застройки и реконструкция существующих газопроводов, ГРП; перевод потребителей  индивидуального (коттеджного) строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

-во избежание нарушений «Правил охраны магистральных трубопроводов» СНиП

2.05.06-85 и Федерального закона о газоснабжении Российской Федерации следует соблюдать минимальные нормируемые расстояния от магистральных газопроводов (МГ) до планируемой застройки.

-обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

-техническое диагностирование ГРП, ШРП.

- проведение системы энергосберегающих мер для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- планируется перевод на газовое топливо  квартир п. Торфяников, с установкой  газовых      котлов  в  70 квартирах, ликвидация  многозатратной угольной котельной.

# Охрана окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития пос. гор. типа направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен с учетом требований основных руководящих документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.2009 г.);

- Лесной кодекс РФ № от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 14.03.2009 г.);

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 23.07.2008 г.);

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2008);

- Земельный кодекс РФ от 25.10.01 г. № 136-ФЗ (ред. от 14.03.2009);

- Федеральный закон  «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ  (ред. от 08.11.2008 г.);

- Федеральный закон  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ » (ред. от 30.12. 2008 г.);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11. 95 г. № 174-ФЗ »  (ред. от 30.12. 2008 г.).

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является выявление основных проблем в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

Основные экологические проблемы выявленные на территории пос. гор. типа:

- отсутствие системы мониторинга за состоянием окружающей среды;

- существующие канализационные очистные сооружения эксплуатируются  с недостаточной степенью очистки сточных вод, которые поступают в р. Еленка, на территории Смолиговского сельского поселения;

- сброс ливневых сточных вод без очистки в р. Еленка;

- сброс сточных вод от бани осуществляется на рельеф без очистки;

- расположение жилых зданий в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) некоторых промпредприятий и в санитарно-защитной зоне железнодорожной магистрали.

- не разработаны проекты обоснования и обустройства санитарно-защитных зон предприятий;

- отсутствие нормативного озеленения санитарно-защитных зон промпредприятий;

- на территории промплощадки ЗАО «Еврогласс» содержание ртути в почве превышает ПДК в 2 раза;

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития пос. гор. типа.

Предложения по градостроительному развитию базируется на анализе предыдущей проектной документации, комплексной оценки территории, учитывающей зонирование территории и регламенты градостроительной деятельности. Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры. Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на все компоненты приведены в Таблице 5.

Таблица 5 - Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды

| Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| Атмосферный воздух | перевод котельных, работающих на твердом топливе (угле), на природный газ; разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий; создание комплексной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ; созданию экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованием EURO II, EURO III). для предприятий находящихся в жилой застройке : техническое и технологические перевооружение, доведение их до IV и V класса вредности; запрещение нового строительства и капитального ремонта существующих зданий в зоне индивидуальной застройки с целью освобождения территории под СЗЗ с последующим озеленением; введение компенсационных мер в капитальной многоквартирной застройке. |
| Поверхностные и подземные воды | реконструкция сетей канализации, учитывая их степень физического износа; предотвращение сброса неочищенных ливневых вод в р. Еленка; строительство очистных сооружений ливневых вод; реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации; предотвращение сброса неочищенных сточных вод от бани на рельеф и отведение сточных вод на ОСК; предотвращение сброса недостаточно очищенных сточных вод в реку Еленка; разработка специальных проектов водоохранных зон и их благоустройство; |
| Почвы | проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга); ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов; принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; |
| Зеленый фонд городских поселений | благоустройство территорий, создание парков (СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка населенных мест»), ГОСТ 28329-89* «Озеленение городов. Термины и определения). Детализация проектных решений по озеленению разрабатываются на стадии проектов застройки; устройство защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки; озеленение санитарно-защитных зон предприятий до нормативного уровня. |
| Защита от шума | Проведение шумозащитных мероприятий для снижения сверхнормативного уровня шума для жилой застройки расположенной в СЗЗ железной дороги: строительств шумозащитных искусственных сооружений – шумозащитных экранов и защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки; установка шумозащ-итных окон; |
| Санитарная очистка | создание межселенного полигона ТБО соответствующего требованиям действующего экологического и санитарного законодательства (СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»); закрытие санкционированной свалки расположенную вблизи д. Надва, с левой стороны автодороги Рига- Орел на территории Руднянского района разработка Генеральной схемы санитарной очистки МО Голынковское городское поселение; внедрение комплексной механизации санитарной очистки города; увеличение числа спецавтомашин; создание системы селективного сбора твердых бытовых отходов.; |

# ТОМ 2

# Книга 1

# Современное состояние

# Природные условия и ресурсы

## Климатическая характеристика

Пос. гор. типа Голынки расположен в умеренных широтах и относится к П-В строительному климатическому району. Климат пос. гор. типа Голынки характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой, сравнительно большим количеством атмосферных осадков и непостоянством погодных условий.

## Рельеф

Пос. гор. типа Голынки расположен в юго-восточной части Руднянского района Смоленской области. Пос. гор. типа Голынки расположен в районе Березинской низменности, характеризующейся ровной поверхностью на сравнительно обширной площади. По своему происхождению она относится к типу зандровых равнин и сложена преимущественно песчаным материалами. Здесь же расположены крупные болотные массивы (б. Чистик, Гранки, пос. гор. типа Голынки и т.д.)

Через пос. гор. типа Голынки протекает река Еленка. Глубина реки до 1 м, ширина 6-7 м, скорость течения 0,2-0,5 м в сек.. Русло реки отрегулировано экскаватором. Юго-восточный участок пересечен сетью осушительных каналов, находящихся в запущенном состоянии.

1. Восточная и юго-восточная равнина, представляющая заторфованный и увлажненный луг (залежи торфа 0,5-0,7 м).

2. Северо-западная часть представлена возвышениями, имеющими пологие склоны. Относительные отметки колеблются до 3,5м.

Среднегодовая температура воды для слоя на глубине 100м составляет 7-80 и для слоя глубины 200м – 90.

Наличие высокого залегания девона на участке пос. гор. типа Голынки уменьшает питание и водоотдачу по сравнению с г. Смоленском.

### Инженерно-геологическая характеристика

- Под почвенно-растительным слоем залегают пылеватые желто-серые супеси, имеющие повсеместное распространение.

- Ниже пылеватых супесей залегают голубоватые и стального цвета суглинки, имеющие прослойки почвы бурой от 0,2 до 0,4 м.

- Ниже голубоватых суглинков залегают бурые почвы и торф.

- Мощность бурой почвы колеблется от 0,3 до 1, 3 м.

- Мощность торфа колеблется от 0,3 до 0,8 м. Встречены отложения песка мелкозернистого желтого цвета.

- Ниже голубоватых суглинков, торфа и бурой почвы залегают супесь голубоватая с включением гравия, гальки и валунов.

- Встреченные вклинивания пылеватых суглинков в литологическом отношении мало чем отличаются от пылеватых супесей.

Характеристика пылевых суглинок приводится в таблице 1.2-3.

## Гидрология

На территории пос. гор. типа Голынки Руднянского района речная сеть представлена р. Еленка, принадлежащей к бассейну реки Днепр. Река Еленка является притоком реки Березина (в 13 км от поселка). Длина реки составляет 12 км.

Речная сеть рассматриваемой территории характеризуется малыми уклонами, значительной извилистостью, медленным течением. Величина падения незначительная и составляет в среднем 1м на 6-8 км. Речной сток характеризуется неравномерностью в различные времена года. Наибольший расход воды (60% годового количества) приходится на весеннее время, летом и зимой расходуется 10%, а осенью более 20% годового количества воды р. Еленки. Средние сроки половодья приходятся на конец марта – начало апреля с резким подъемом до пика и относительно медленным спадом. Подъем уровня на малых реках 6 -10 дней. Общая продолжительность половодья составляет 30 - 50 дней.

Ледовые образования  на реке Еленка начинаются в конце ноября переходом температуры воды через «0» градуса. Ледостав устанавливается в первой половине декабря. Наибольшая толщина льда составляет 30-50 см. Вскрывается река в конце марта.

Температурный режим воды повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. Переход температуры воды через «0» градуса весной отмечается в конце марта и с апреля начинается ее интенсивный рост.

Источником питания являются дождевые, снеговые и талые воды. В осенний период обычно повышена водность за счет уменьшения испарения и увеличения осадков. Весеннее половодье на реке формируется преимущественно от таяния снега.

Потенциал самоочищения реки Еленка, определенный на основании гидрологического режима и температурных условий, характеризуется как умеренный.

Река Еленка собирает стоки со значительной площади севернее железной дороги. Средний уклон русла р. Еленка до впадения в р. Березина 0,0011.

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» лабораторные исследования качества воды р. Еленка не проводятся.

# Современное использование территории

## Общие сведения о пос. гор. типа

Пос. гор. типа Голынки расположен на юго-востоке Руднянского района и в западной части Смоленской области, в 44 км от города Смоленска и в 24 км от г. Рудня.

Пос. гор. типа Голынки с юга ограничен автомагистралью Витебск-Смоленск. Через его территорию проходит железнодорожная магистраль Смоленск-Витебск. К востоку от пос. гор. типа Голынки находится деревня Трегубовка, на северо-востоке деревни Тетери и Обурог, на юге деревня Смолиговка.

Современные границы пос. гор. типа Голынки образовались после принятия областного закона №76-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования Руднянский район смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территорий которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом» от 01.12.2004 .

## Историческая справка

Сведения о существовании пос. гор. типа Голынки Руднянского района Смоленской области не восходят  далее 1890г.. Поселок состоял всего из 4х дворов.

В 1892г. Голынки относятся к Смоленской губернии, а с 1919г. и пос. Гранки присоединен к Смоленской области.

Пос. Голынки размещается при станции Лелеквинская Риго-Орловской железной дороги. До 1919г. эта дорога называлась Риго-Витебской.

В 1921г. в Голынках была образована артель по добыче торфа, в ней насчитывалось 36 служащих.

В 1929г. началось развитие артельных хозяйств. Торфозавод расширился, увеличил свою мощность.

С 1936г. по 1940г. была построена амбулатория, баня, овощехранилище, контора, помещение для машин, пождепо, бараки, реконструирована часть зданий.

В 1941г. начато строительство торфобрикетного завода в Голынках, но было прервано войной. И только в 1948г. было возобновлено его строительство.

## В 80-е годы XX века в западной части поселка был построен завод «Стеклоприбор», который дал новый импульс к развитию пос. гор. типа Голынки.

## Анализ реализации генерального плана пос. гор. типа Голынки

Предыдущий проект генплана был выполнен в 1992 г. институтом «Смоленскгражданпроект». Исходным годом для основных экономических показателей был 1992, расчетный срок – 2012г., дополнительно выделялся первый этап строительства – 2002г. Основные выводы заключаются в следующем:

1. Рост численности населения, наблюдавшийся на момент разработки проекта, не продолжался в последующие годы. Вместо планируемого расчетного населения 6,8 тыс. человек, в настоящее время численность составляет 3,8 тыс. человек.

2. Значительно деформировалась возрастная структура населения: резко сократилась доля группы населения моложе трудоспособного возраста – с 24% до 13,5%; незначительно снизилась доля населения старше трудоспособного возраста, и на 13% увеличилось число населения трудоспособного возраста.

3. По сравнению с прогнозируемой занятостью населения, в настоящее время около 30% населения не имеют рабочих мест или заняты неполный рабочий день, вместо планируемых 6%.  Среди населения  имеющего постоянные рабочие места приблизительно 40% заняты в промышленном производстве и 20% в сфере обслуживания.

4. В связи с сокращением численности населения, обеспеченность жилой площадью возросла с 18,9 м2/ чел. до 27 м2/ чел., при этом показатель среднегодового ввода жилой площади не достиг планируемых 3 тыс. м2 и составляет 1,3 – 2,0 тыс. м2.

Территория в административных границах городских земель по данным плана землепользования составляет 1782 га.

## Современная организация территории

Пос. гор. типа Голынки размещается в 44 км от г. Смоленска и в 24  км от г. Рудни. Южные границы поселка проходят вдоль магистрали федерального значения Смоленск-Витебск.

Селитебная территория, расположенная между железной дорогой и  магистралью федерального значения, представляет собой на западе и юго-западе кварталы индивидуальной жилой застройки.

Капитальная  застройка 4-5-9-10 этажными жилыми зданиями размещается к востоку от ул. Мира и представляет собой почти законченный микрорайон. Кроме магазинов, расположенных вдоль ул. Мира, здесь находятся школа со спортивным ядром, дом детского творчества, дом культуры (пристройка между 5-и этажными жилыми домами).

Улица Мира является основной планировочной осью этой части поселка. На ней размещаются: ж/д вокзал, автостанция, магазины, учреждения обслуживания, недавно построенная церковь, а так же спортивно-парковая зона и поликлиника с домом престарелых.

Администрация п.г.т. Голынки, банк и почтовое отделение находятся в здании бывшей школы на ул. Школьной.

При въезде в поселок с востока и запада от ул. Мира размещаются  индивидуальные застройки, представляющие из себя ветхие дома и сараи.

С запада непосредственно к селитебной зоне примыкает территория завода ЗАО «Еврогласс», ООО ПО «Термометровый контроль», ООО «Евромебель», ООО «Нефтяной терминал».

К северу от железной дороги размещается селитебная территория малоэтажной, индивидуальной застройки. Здесь находится лишь несколько 2-х этажных многоквартирных домов, требующих капитального ремонта. Центром этой части территории можно считать комплекс западнее ул. Комсомольская. В здании размещается магазин. Баня расположена в юго-восточной части.

С востока селитебную территорию ограничивают железнодорожные пути - ответвление от магистральной железной дороги. С востока к  р. Еленки  прилегают  территории садово-огороднических участков.

Между р. Еленка и железнодорожной магистралью находятся селитебные территории с хаотично размещенными на ней индивидуальными постройками.

В границах пос. гор. типа «Голынки» находятся территории, представляющие из себя заторфование и увлажненные луга.

## Использование территории

Данные по использованию земель приводятся по материалам схемы современного использования пос. гор. типа Голынки на 1.01.2009.

Таблица 2.5-1 - Земельный баланс по категориям земель

| Категории земель | Общая площадь, га | В % % соотношении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего в границах поселения | 1782 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Земли населенного пункта | 520 | 29 | пос .гор .типа Голынки |
| Земли запаса | 1189 | 67 | Бывшее торфопредприятие |
| Земли лесного фонда | 73 | 4 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта | 0,49 | 0,05 | КОС разрушено |

Таблица 2.5-2 - Использование территории в границах населенного пункта

| Использование земель | Общая площадь, га | В % % соотношении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Всего в границах пос. гор. типа Голынки | 520 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилая застройка всего | 103,5 | 20 |  |
| из них: |  |  |  |
| индивидуальные дома | 89,4 | - |  |
| многоквартирные дома | 14,1 | - |  |
| Общественно-деловые объекты | 6,5 | 1,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| административные, торговые и коммерческие | 3,5 | - |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| спортивные объекты | 3 | - |  |
| Производственные зоны | 64 | 12 |  |
| Транспортная инфраструктура | 20,5 | 4 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| железная дорога | 19 | - |  |
| зона автотранспортного обслуживания | 1,5 | - |  |
| Инженерные объекты | 0,5 | - | в т.ч. водозабор , котельные |
| Участки естественной растительности | 307 | 59 |  |
| С/х. использование, огороды | 18 | 3,5 | огороды, сады |

## Население. Хозяйственная деятельность

Во многих структурах обслуживания работают частные предпринимательские коллективы, в них численность работающих часто меняется в обе стороны. Близость пос. гор. типа Голынки к областному центру г. Смоленску – 44 км. по автодороге – не исключает возможности занятости небольшой части населения на предприятиях областного центра. По существующим статистическим показателям 42% населения имеют рабочие места, от трудоспособной группы населения число работающих составляет 70%, учитывая, что в трудоспособный возраст входят учащиеся старше 16 лет, военнослужащие, домохозяйки, инвалиды; можно предполагать, что доля работающих от самодеятельного населения составляет примерно 80-85%. За 2007 год в статистическом справочнике по Смоленской области указано 127 безработных в целом по району.

## Жилой фонд

Общий объем жилого фонда города по данным на 1.01.08 г. составляет 102 тыс.м2, что определяет среднюю жилую обеспеченность в размере 27 м2/ чел. Основная часть жилой площади – 86%, размещается в многоквартирных зданиях - 88 тыс.м2; 14% - в индивидуальных усадебных домах – 14 тыс.м2.

В 4-х – 5 – 9-и этажных домах размещается 80% всего объема жилья – 82 тыс.м2; в 2-х этажных домах – 6% или 6 тыс.м2.

По материалу стен 85% всей жилой площади расположено в каменных, кирпичных и панельных домах, остальная часть – деревянные дома.

## Уровень культурно-бытового обслуживания

В настоящее время система культурно-бытового обслуживания не удовлетворяет существующим требованиям.

Полностью пос. гор. типа Голынки обеспечен лишь местами в детских садах и средней школе, читальными залами, торговыми площадями и предприятиями общественного питания. Средняя обеспеченность основными видами культурно-бытового обслуживания составляет 60%.

Часть объектов расположена в зданиях, процент износа которых превышает 60%: детская школа искусств, клуб, баня.

В основном, все объекты культурно-бытового обслуживания сосредоточены в центре.

Таблица 2.8 - Перечень существующих учреждений обслуживания пос. гор. типа Голынки.

| Наименование | Единица измерения | Вместимость | Год постройки | % износа | Обеспечен-ность на тыс. жителей | Требуется по нормативам (на тыс.жит) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Детский сад | мест/учатся | 280/ 100 | 1977 | 40 | 75,6 | 50 |
| Средняя школа | мест/учатся | 1200/ 354 | 1972 | 48 | 324 | 100 |
| Детская школа искусств | мест | 120/ 95 | 1956 | 60 | 32,4 | 10% от числа уч. |
| Поликлиника: |  |  |  |  |  |  |
| отделение скорой помощи | объект | 1 | 1982 | 30 | 0,3 | 1 |
| дневной стационар | мест | 15 | 1982 | 30 | 4,0 | 12 |
| Аптека | объект | 2/ 88м2 | - | 25 | 23,7 | 1 |
| Дом культуры | мест | 150 | 1973 | 38 | 40,5 |  |
| Подростковый клуб | мест | 120 | 1950 | 60 | 32,4 | 80 |
| Библиотека | тыс.томов | 24148 | 1979 | 35 | 6526 | 4-4,5 тыс.томов |
| читальный зал | мест | 10 | 1979 | 35 | 2,7 | 2-3 места |
| Предприятия торговли | м2 торг. площади | 1000 | - | - | 270 | 180 |
| Кафе, закусочные | м2/мест | 186/ 35 | - | - | 9,5 | 40 посад.мест |
| Столовые | мест | 200 | - | - | 54 |  |
| Спортзал | м2 | 288 | 1972 | 32 | 77,8 | 80 |
| Баня | мест | 58 | 1939 | 100 | 15,6 | 5 |
| Парикмахерская | раб.мест | 1 | 1956 | 60 | 0,3 |  |
| Мастерская ремонта обуви | раб.мест | 1 | 1975 | 36 | 0,3 |  |
| МУПКХ «Голынки» | м2 | 623 | 1981 | 20 | 168 | 140 сотрудников |
| Администрация поселка | м2 | 970 | 1979 | 35 | 262 | 1 об. на нас. пункт |
| Территориальный пункт милиции ОВД Руднянского района | м2 | 73 | - | 30 | 19,7 | 1 об. на нас. пункт |
| Дом интернат для престарелых | мест | 150 | - | 30 | 6 | на население района |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Отделение связи | м2 | 120 | 1979 | - | 32,4 | 1 об. на нас. пункт |

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Поселок городского типа Голынки с востока на запад пересекает полотно Смоленского отделения Московской железнодорожной линии. Линия имеет три пути. Движение поездов на данном участке составляют 18-20 пар в сутки. Техническое состояние железнодорожной линии соответствует нормативным требованиям.

На территории поселка городского типа Голынки расположена одна железнодорожная станция. Данная станция 5 класса является промежуточной. Путевое развитие станции Голынки состоит из одного главного и двух, трех приемоотправочных путей. На железнодорожной станции 1953 года постройки имеются две пассажирские платформы, которые представляют собой ж/б плиты с асфальтобетонным покрытием 197 и 198 метров соответственно. Техническое состояние всех сооружений удовлетворительное.

Автомобильный транспорт

Поселок городского типа Голынки расположен в 44 км от Смоленска и 25 км от  г. Рудни. На юге поселка расположена автомобильная дорога федерального значения А-141 . По  улице Мира и переулку Кооперативный осуществляется движение транзитного автотранспорта.

### Улично – дорожная сеть

Северная и южная часть поселка, расположенные по обе стороны железной дороги и соединяются между собой железнодорожным переездом, по улице Железнодорожной. Пропускная способность железнодорожного переезда соответствует существующей интенсивности транспортных средств. Проектом предлагается обустроить железнодорожные переезды в соответствии с ГОСТ 52289-2004, т.е. установкой светофоров и дорожных знаков.

Ширина проезжей части улиц и дорог колеблется от 6 м (ул. Ленина)  до 14  м (ул. Комсомольская). Асфальтобетонное покрытие имеют 33% дорог и улиц, остальные дороги грунтовые

### Транспорт городского поселения

Поселковый транспорт в пос. гор. типа Голынки  в настоящее время  представлен различными видами автотранспорта. Численность автомобильного парка по данным ГИБДД  составляет 346 единиц или 92 авт./тыс. жителей. Принадлежность транспортных средств, приведена  в таблице 2.9.

Личный автотранспорт пос. гор. типа Голынки насчитывает 310 единиц, что составляет 89% от общего числа транспортных средств. Хранение личного транспорта производится в гаражах, на внутриквартальных проездах и в частном секторе.

Для обслуживания автотранспорта в пос. гор. типа Голынки имеются одна автозаправочная станция и одна станция технического обслуживания и ремонта. Существующих автозаправочной станции и  станции технического обслуживания и ремонта вполне достаточно для обслуживания парка автомобилей, как в настоящее время, так и на расчётный срок (450 единиц).

# Инженерное обустройство

Водоснабжение

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. гор. типа Голынки являются подземные воды Воронежского водоносного горизонта представленного известняками трещиноватыми. Водозабор производительностью 10 м/час расположен на территории промзоны. Насосные станции и водопроводные очистные сооружения отсутствуют. Водопроводные сети поселка находятся в ведомстве МУП КХ «Голынки».

Физико-химический анализ из открытых источников проводится 1 раз в 2 месяца, из подземных 1 раз в 6 месяцев.

В настоящее время разрабатывается проект на устройство новой скважины.

Существующие сети водоснабжения показаны на чертеже «Схема водоснабжения и канализации».

Хозяйственно-бытовая канализация

Сточные воды пос. гор. типа Голынки по самотечным и напорным коллекторам подаются на канализационные очистные сооружения расположенные на юге за чертой города.  КОС имею производительность 6,046 тыс.м/сут. Подача стоков осуществляется КНС по ул. Школьной и центральной КНС, производительность которых составляет 216 м/час и 150 м/час соответственно.

Существующие сети канализации показаны на чертеже «Схема водоснабжения и канализации».

Дождевая канализация

Поверхностный сток пос. гор. типа Голынки поступает по самотечному коллектору на КНС производительностью 100 м/час, затем по напорному трубопроводу в пруд отстойник. После отстаивания вода сбрасывается в ближайший пруд.

Существующие сети канализации показаны на чертеже «Схема дождевой канализации».

Электроснабжение

### Пос. гор. типа Голынки  находится на территории Западных электрических сетей  ОАО «Смоленскэнерго»

Существующими источниками электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей пос. гор. типа Голынки   являются: Смоленская  ГРЭС, Дорогобужская ГРЭС  и Смоленская АЭС, передающие электроэнергию через существующие головные подстанции 35кВ и выше.

Электроснабжение пос.гор. типа Голынки осуществляется   от ПС Голынки 110/35/10 кВ, запитанной от ПС Талашкино по  ВЛ 110 кВ (Л-123, Л-146).

# Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

## Атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание примесей в атмосфере оказывает режим ветра и температуры, в особенности ее стратификация. Связь между уровнем загрязнения и метеоусловиями очень сложная, поэтому для характеристики рассеивающей способности атмосферы проектируемой территории используются комплексный показатель - потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), учитывающий средние условия вертикального перемешивания примесей над довольно большими районами по данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий и режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы связанные с локальными факторами.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», по средним значениям метеопараметров территория пос. гор. типа Голынки относится к зоне с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА).

В связи с особенностями климата в зоне с умеренным ПЗА создаются примерно одинаковые как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Летом максимум ПЗА часто усиливается вследствие уменьшения осадков в этот сезон по сравнению с зимой. Увеличение зимой мощности и интенсивности инверсий и повторяемости туманов способствует развитию в отдельные годы в этой зоне зимнего максимума загрязнения воздуха.

Для высоких источников выбросов опасная скорость ветра в пределах 4-6 м/с, которая вызывает повышенную концентрацию загрязняющих веществ.

Капли тумана поглощают примесь, причем не только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих, наиболее загрязненных слоев воздуха. Вследствие этого концентрация примесей сильно возрастает в слое тумана и уменьшается над ним.

Неблагоприятными климатическими факторами для рассеивания выбросов в атмосферу так же являются слабые ветра и штили (ветра со скоростью 0-1м/с).

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на предприятиях должен выполнятся, заранее разработанный план мероприятий по временному сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Для размещения производственных зон по отношению к жилой застройке, чтобы уменьшить вредное воздействие загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу промышленностью, необходимо учитывать повторяемость направлений ветра за год (роза ветров).

Основными загрязнителями атмосферного воздуха на проектируемой территории пос. гор. типа Голынки являются автотранспорт, железнодорожный транспорт объекты теплоэнергетики и промышленности.

Фоновое загрязнение атмосферы

Согласно СанПиН 2.1.6.1032-01«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», в жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться ПДК и 0,8 ПДК - в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

По данным социально-гигиенического мониторинга проведенного за период 2006-2008 гг. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской области» превышений ПДК на территории пос. гор. типа Голынки, фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Передвижные источники загрязнения

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта) в среднем по России, составляют около 70% от общего объёма выбросов. В течение длительного времени сохраняется тенденция роста автотранспортных средств, следствием чего является рост выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами. Приоритетным загрязняющим веществом от автотранспорта, является оксид углерода, его удельный вес в общем выбросе составляет 64 %. На ряду с этим в атмосферный воздух выбрасывается так же оксиды азота и серы, токсичные соединения, бензапирен и др. Поскольку автомобиль является низким источником, то выбросы загрязняющих веществ производятся на уровне дыхания человека, что способствует быстрому проникновению их в органы дыхания и усугубляет тем самым вредное воздействие на человека.

## Подземные воды

Водоснабжение пос. гор. типа Голынки базируется на эксплуатации подземных вод нижнефаменского и франского комплексов.

Нижнефаменский водоносный комплекс приурочен к отложениям задонско-елецкого горизонта верхнего девона. Горизонт в основном представлен доломитами с прослоями песчаников, мергелей и глин. Водоносными породами являются доломиты и песчаники. Общая мощность горизонта равна 45 м. Кровля нижнефаменского водоносного комплекса залегает на глубине 34,5 – 53 м и контактирует с водоносными песчано-гравийными отложениями четвертичной системы. По химическому составу водоносный горизонт карбонатный. В почве рассматриваемого водоносного комплекса отсутствует водоупор, следовательно, нижнефаменский водоносный комплекс от вышележащего четвертичного водоносного комплекса, который подвержен поверхностному загрязнению, и нижележащего верхнефаменского комплекса не изолирован.

Верхнефранский водоносный комплекс слагается доломитами бурегского, воронежского, евлановского и ливенского горизонтов. Мощность этих отложений достигает 50 м. Нижнефранский водоносный комплекс приурочен к известнякам саргаевского и семилукского горизонтов верхнего девона. Общая мощность отложений этих горизонтов достигает 85 м. От нижележащего швейтойско-муллинского водоносного горизонта рассматриваемый водоносный комплекс изолирован глинистым водоупором мощностью 3 м.

Качество поверхностных и подземных вод

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» лабораторные исследования качества воды р. Еленка не проводятся.

Источниками питьевого водоснабжения пос. гор. типа Голынки являются артскважина, находящаяся в собственности пос. гор. типа Голынки и обеспечивающая питьевой водой около 600 человек, и артскважины находящейся в собственности ЗАО «Еврогласс» обеспечивающих водой 3200 жителей пос. гор. типа  Голынки.

По данным МУП КХ «Голынки» за 2008 год отпуск воды составил 121381,232м3, из них организациям - 11106,24 м3, населению - 106057,297 м3.

Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Голынки» имеет лицензию на право пользования недрами для эксплуатации питьевых подземных вод. В хозяйственном ведении  МУП КХ «Голынки» находится одна скважина, расположенная на территории пос. гор. типа Голынки. Характеристика артскважины приведена в таблице 4.2-1.

Согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

По данным МУП КХ «Голынки» физико-химические и бактериологические анализы воды артскважин проводятся один раз в 6 месяцев.

По данным ГУП Смоленской области ИТЦ «Экология» (протокол № 285/2098) в ноябре 2008 года проводились исследования качества воды подземного источника водоснабжения МУП КХ «Голынки» артскважины торфопредприятия пос. гор. типа Голынки по санитарно-химическим показателям.

Источники загрязнения почв

На территории городского поселения почва наиболее подвержена техногенному загрязнению. Загрязнение подстилающей поверхности почв города происходит по трем направлениям: атмосферных выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей, причем, первыми формируются повышенные и умеренные фоновые концентрации, а вторыми и третьим - высокие и опасные. Почва отражает кумулятивный эффект многолетнего воздействия на территорию.

Основным источником загрязнения почв городских территорий тяжелыми металлами и углеводородами служит железнодорожный и автомобильный транспорт, промпредприятия. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы - свинец, марганец, цинк, бенз(а)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям, процессы самоочищения среды от которых принципиально невозможны. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены вдоль автодорог.

Непосредственное загрязнение почв, в следствии разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории промпредприятий, складах ГСМ, автостоянках и других объектах автосервиса.

Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления. На имеющихся несанкционированных свалках высока вероятность заражения почвы высокотоксичными веществами.

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами в почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий .

В почвах на территориях жилой застройки не допускается:

       по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;

       по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

       по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;

       по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм синантропных мух;

       по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Мониторинг состояния почвы осуществляется в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния автотранспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах временного складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В 2008 году ФГУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Смоленской области» (Письмо №04-01/386 от 19.09.2009 г.) проводились санитарно-химические исследования почвы на содержание ртути следующих:

- пос. гор. типа Голынки, ЗАО «Еврогласс» (5 исследований, 2 из которых превышали ПДК в 2 раза).

- пос. гор. типа Голынки, почва в 10 метрах от 4 скважины (3 иссл.). Превышений нет.

- пос. гор. типа Голынки, почва с пастбища (2 км от завода) (2 иссл.). Превышений нет.

# Территориальные ограничения градостроительной деятельности

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- СЗЗ от производственных и коммунальных объектов

- СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

- СЗЗ и территориальные разрывы от ж/д и автодорог

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП)

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии Гражданской обороны населения приводятся в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС)» и на специальных чертежах.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка), рассмотрены в разделе «Физические факторы».

## Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом   РФ   водоохраной  зоной  является территория, примыкающая к  акваториям рек, озер и  других водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным кодексом РФ (№ 74-ФЗ от 12.04. 2006 г.)  ст. 65 водоохранные  зоны водных объектов   определены в следующих параметрах:

р. Еленка – 100 м

Ширина прибрежной защитной полосы р. Еленка составляет 40 м

В пос.гор. типа  не разработаны проекты водоохранных зон рек. Не решены вопросы реновации,  благоустройства  на  этих территориях.

Водоохранные зоны, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые указаны в Водном кодексе РФ.

В пределах водоохранной зоны выделяется прибрежная защитная полоса, имеющая более строгий режим хозяйственной деятельности.

## Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Назначение зон санитарной охраны – обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питьевой воды.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземных источников составляют:

- 1-ого пояса: Граница первого пояса при использовании защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 30 м.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 м от крайних скважин.

- 2-ого и 3-го поясов: При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. Для пос. гор. типа Голынки ширина санитарно-защитной полосы водоводов составляет 50 м.  В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3, ст. 44 федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, следует  предусматривать ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией.

Санитарно-защитные зоны от угольной котельной на Комсомольской улице и газовой котельной на ул. Набережной МУП КХ «Голынки» составляют 50 м согласно ФГУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Смоленской области» №478 от 14.12.2006 г. Санитарно-защитные зоны от котельных не соблюдены.

Санитарно-защитная зона вдоль железных дорог принимается шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути (п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). СЗЗ не выдержана.

Санитарно-защитная зона вдоль автодороги федерального значения Смоленск-Витебск составляет 100 м с учетом СНиП 2.07.01-89*. СЗЗ выдержана.

Санитарно-защитная зона от автозаправочных станций (АЗС) для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом, не оборудованные системой закольцовки паров бензина составляет - 100 метров (п.7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарно-защитные зоны основных предприятий ЗАО «Еврогласс», ЗАО «Росстеклоприбор», ООО «Термоконтроль» муниципального образования Голынковского городского поселения не соблюдены, они попадают на территорию жилой застройки. Проекты обоснования и обустройства СЗЗ предприятий не разработаны.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

## Инженерно-геологические ограничения

- территории не пригодные для застройки: пойма реки Еленка и ее притоков, заболоченные участки;

- территории условно-пригодные: участки с уклонами до 0,5%, участки требующие понижения уровня грунтовых вод.

## Экологические ограничения

Экологические ограничения связаны с защитой окружающей среды от выбросов ингредиентов и суммаций санитарной вредности. Границы зон их распространения на уровне выше 1 ПДК приняты в соответствии с действующими нормами СанПиНа.

Прохождение по территории пос. гор. типа Голынки  путей железной дороги создает зоны акустического дискомфорта для прилегающей к ним застройки.

Книга 2

# Проектные предложения

## Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование

Композиционной осью селитебной территории пос. гор. типа Голынки является ул. Мира и селитебная территория четко делится на восточную – капитальная застройка городского типа и западная и южная застройка индивидуальными жилыми домами.

Проектом предлагается создание четкой планировочной структуры улиц с запада и востока, параллельных улице Мира. Вдоль ул. Мира формируется общегородской центр. На севере у железнодорожной магистрали находится ж/д вокзал. Далее на юг с запада автовокзал, учреждения обслуживания, магазины, кафе, церковь.

Проектом предлагается сформировать на свободной территории, напротив городского спортивного парка, центр города с центральной площадью с размещением на ней зданий администрации, банка, спортивного комплекса с бассейном. В спортивно-парковой зоне, примыкающей к центру, кроме стадиона, разместить здание для хранения спортивного инвентаря, раздевалок, спортивные детские площадки, благоустроить территорию вокруг водоема, при поликлинике с домом престарелых организовать парковую зону отдыха.

Проектом предлагается реконструкция ул. Мира, устройство вдоль неё бульваров высокоствольной зелени,  постепенная реконструкция и регенерация индивидуальной застройки, с тем, чтобы в этих кварталах сформировалась представительная капитальная застройка либо домами коттеджного типа, либо таунхаузами. Проектом предлагается также размещение 4-х этажных многоквартирных зданий восточнее детского сада и западнее р. Елёнка с тем, чтобы этот квартал сформировался как жилое образования.

Пожарное депо предлагается разместить в квартале между улицей Кооперативной и переулком Кооперативным.

На территории севернее железнодорожной магистрали проектом предлагается упорядочить систему застройки восточнее р. Елёнка.

Для хранения личных автомобилей жителей многоквартирных домов, проектируется развитие гаражной территории северо-восточнее железной дороги, а на перспективу – в квартале восточнее р. Елёнка.

Проектом предлагается благоустройство, озеленение улиц, создание системы озелененных насаждений путем устройства скверов, аллей, бульваров.

Эти меры приведут к созданию абсолютно нового облика этого населенного пункта, повышению уровня комфортности проживания в нем.

Планировочное решение южнее железнодорожной магистрали предлагаем четкое функциональное зонирование территории: организация городского административного и спортивного центра вдоль ул. Мира, размещение к востоку от ул. Мира многоэтажной многоквартирной жилой застройки, размещение с запада и востока от ул. Мира кварталов малоэтажной многоквартирной капитальной застройки, создание новых кварталов жилой застройки, а так же реконструкция и регенерация существующих кварталов индивидуальной застройки.

Планировочное решение территории севернее железнодорожной магистрали упорядочивает систему улиц и проездов, предлагает  реконструкцию или капремонт существующих жилых многоквартирных домов.

Проектом предлагается постепенное переселение жителей в южную часть города.

Функциональное зонирование в результате предлагаемого проектного решения:

зона общественно деловая;

зона многоквартирной жилой застройки;

зона индивидуальной жилой застройки;

производственная зона;

рекреационная зона;

зона транспортной инфраструктуры;

зона инженерной инфраструктуры.

На территории, отведенной под резерв промышленной зоны, предлагается на расчетный срок выделить участки для предприятий III, IV, V класса вредности, с учетом существующей жилой застройки.

## Перспективная численность и занятость населения

К расчетному сроку не предусматривается существенного роста численности населения в связи с неблагоприятной возрастной структурой, деформированной в сторону старших возрастных групп, что вызвано естественной и механической убылью населения в продолжение последних 15 лет. Проектом предлагается стабилизация численности жителей поселка на уровне 4,0 тыс.человек. Для оптимизации существующего положения в продолжение проектного периода предлагается сосредоточить внимание на следующих задачах:

- Стабилизация или частичное сокращение занятости в промышленности за счет переоснащения технологической базы;

- Развитие строительной базы, разработка новых качественных строительных материалов;

- Реконструкция системы жилищно-коммунальной службы с целью повышения качества среды проживания, реализации проектов благоустройства жилой территории, общепоселкового центра, создания рекреационного комплекса с учетом всех групп населения;

- Оптимизация системы обслуживания с активной поддержкой частной предпринимательской деятельности.

Эти основные направления хозяйственной деятельности будут способствовать привлечению и закреплению приезжего населения и создадут благоприятною конкурентноспособную среду проживания для собственных жителей или приезжих, предполагающих сменить место работы или проживания.

Для проектной численности населения в 4,0 тыс. человек потребуется по расчету примерно 2,0 – 2,2 тыс. рабочих мест. С учетом перечисленных задач в следующей таблице приводится ориентировочная занятость населения к расчетному сроку на основе анализа занятости за 2008 год. Население этапа первой очереди сохранится в размере 3,8 – 3,6 тыс. человек.

Таблица 2 - Ориентировочный прогноз занятости населения к расчетному сроку пос. гор. типа Голынки

| Отрасли хозяйственной деятельности | данные за 2008г. | Прогноз на расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | %% соотн. | тыс.чел. | %% соотн. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Промышленность, всего в том числе: | 0,8 | 50 | 0,85 | 42 | развитие за счет модернизации оборудования |
| - приборостроение | 0,6 | 38 | 0,6 | 30 |  |
| - мебельное производство | 0,1 | 6 | 0,1 | 5 | развитие за счет технологического обновления |
| - прочие мелкие | 0,05 | 3 | 0,05 | 2 |  |
| - коммунальные организации | 0,05 | 3 | 0,1 | 5 | увеличение объема жилого фонда |
| Строительные организации | 0,05 | 3 | 0,1 | 5 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Транспортные организации | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 |  |
| Сельское хозяйство | 0,1 | 6 | 0,2 | 10 |  |
| Учреждения обслуживания, всего в том числе: | 0,6 | 38 | 0,8 | 40 |  |
| - здравоохранение, образование | 0,15 | 9 | 0,2 | 10 |  |
| - торговля, бытовое обслуживание | 0,25 | 16 | 0,25 | 12 |  |
| - административные, деловые, рекреационные | 0,15 | 9 | 0,2 | 10 |  |
| - прочие неучтенные, резерв | 0,05 | 3 | 0,15 | 8 |  |
| Всего работающих | 1,6 | 100% | 2,0 | 100% |  |
| Всего населения | 3,8 |  | 4,0 |  |  |
| % работающих к населению | 42% |  | 50% |  |  |
| % работающих к трудоспособной группе населения (55-56%) | 70% |  | 91% |  |  |

## Объемы жилищного строительства

Обеспеченность жилой площадью составляет 27 м2 на жителя. Для определения потребности в территории для размещения нового жилого строительства жилая обеспеченность к расчетному сроку принимается ориентировочно 35 м2 , на период первой очереди – 30 м2. Убыль существующего жилого фонда планируется в размере 12-15 тыс. м2 , в том числе примерно 3,0 тыс. м2 в индивидуальных одноэтажных домах, 10-12 тыс. м2 в многоквартирных муниципальных зданиях. С учетом этого, общий объем нового строительства к расчетному сроку составит 50-53 тыс.м2, из них на первую  очередь строительства – 12-15 тыс. м2.

Предусматривается, что 60% нового объема строительства будет размещено в 2-3-4-х этажных зданиях с палисадниками или озелененными дворами для каждой квартиры, 40% нового жилья – индивидуальные дома с приусадебными участками размером 0,15 га. При расчете территории под усадебные дома учитывается возможность использования существующего земельного участка примерно в 50% случаев.

Потребность в новых территориях для жилого строительства составляет 23-25 га, в т.ч. многоквартирных домов на первую очередь и расчетный срок 1,5 га. Для индивидуальных домов коттеджного типа (2.3 этажа) – 11-12 га, в том числе первая очередь – 4,5 га, индивидуальные дома общего типа – 10,5-11,5 га, в том числе первая очередь – 2, 5 га.

Таблица 3 – Расчет объемов нового строительства

| Показатели | Единица измерения | Расчетный срок, всего | I-я очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность жителей | тыс.чел. | 4,0 | 3,8 |
| Жилая обеспеченность | м2/ чел. | 35 | 30 |
| Общий объем жилого фонда | тыс. м2 | 140,0 | 114,0 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 87-90 | 99-100 |
| Объем нового строительства, в том числе: | тыс. м2 | 50,0-53,0 | 15-14 |
| многоквартирные дома | тыс. м2 | 10,0 | 10,0 |
| индивидуальные с участком 0,15 га | тыс. м2 | 40,0 | 13,0 |

## Культурно-бытовое обслуживание

Социальная инфраструктура – качественный и количественный уровень обслуживания и благоустройства в значительной мере определяет качество среды проживания, что в свою очередь формирует качество трудовых ресурсов и возможность их возобновления. В связи с этим, на территории пос. гор. типа Голынки необходимо разместить весь спектр учреждений обслуживания, предлагаемый для поселений такого масштаба существующими нормативами. При расчете емкости отдельных объектов учитывается собственное население пос. гор. типа Голынки (4 тыс.чел.) и жителей прилегающих деревень (1,0 тыс. чел.), всего на 5 тыс. человек.

Нормативы расчета приняты по рекомендациям СНИПа Смоленской области (г. Смоленск 2005г). Расчетная емкость большинства объектов обслуживания может быть откорректирована в интересах частных предпринимательских структур, которые специализируются в различных отраслях обслуживания или благоустройства. Размещение общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений регулируется радиусом доступности -  до 500 – 600 метров, для детей из сельских населенных мест доступность определяется в среднем 15-30-ти минутным автобусным сообщением.

Пожарные депо размещаются на территории поселения с радиусом обслуживания не более 3-х км, с учетом потребности прилежащих сельских населенных пунктов.

В следующей таблице 4 приводится расчет необходимых объектов обслуживания

Таблица 4 - Расчет учреждений обслуживания для населения пос. гор типа Голынки и сопряженного населения (5000 жителей)

| Учреждение, предприятие, сооружения | Расчетный норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Существ-ующее, сохранив-шееся | Новое строи-тельство | Строительная кубатура новых объектов, тыс.м3 | Пло-щадь, га | Номер на основном чертеже |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Детское дошкольное учреждение | 50 мест | 250 мест | 280 мест | - | - | - |  |
| Общеобразовательная школа | 100 мест | 500 мест | 1200 мест | - | - | - |  |
| Внешкольное учреждение | 10% от числа учащихся | 50 мест | 120 | - | 10,0 | при школе |  |
| Учреждение профессионального и среднего образования | 1 объект на населенный пункт | 1-2 объекта | - | 1-2 объекта | по заданию | 1,0 |  |
| Поликлиника со стационаром | 18 посещений в смену | 90 посещений в смену | - | 90 посещений в смену | 6,0 | 1,0 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Станция скорой помощи и выдвижной пункт медицинской помощи | 0,2 автомобиля | 2 автомобиля | 1 автомобиль | 1 авт. | 5,0 | 0,3 |  |
| Аптеки всех групп | 50 м2 общей площади | 250 м2 общей площади | 88 м2 общей площади | 163 м2 общей площади | 0,5 | Встр. |  |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов с физ. нарушениями | 2,2 места | 11 мест | 150 мест | - | - | - |  |
| Дома культуры | 80мест | 400 мест | 120 мест | 280 мест | 5,0 | 0,2 |  |
| Кинотеатры | 25 мест | 125 мест | - | 125 мест | 2,0 | 0,1 |  |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | 3 м2 общей площади | 15 м2 общей площади | - | 15 м2 общей площади | по заданию | в составе здания ДК |  |
| Библиотека | 4-4,5 тыс. ед. хранения/ 2-3 места | 20-22,5 тыс.ед./ 10-15 мест | 2,4 тыс ед. хранения/ 10 мест | 17,6 тыс.ед./ 10 мест | 1,0 | в составе здания ДК |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,9 га | 4,5 га | 1,8 | 2,7 га | - | 2,7 га |  |
| Спортивные залы общего пользования | 80 м2 площади пола зала | 400 м2 площади пола зала | 288 м2 площади пола зала | 113 м2 площади пола зала | 8,0 | 0,05 га |  |
| Кемпинг | 1 объект | 1 объект |  | 1 объект | 2,0 | 1,0 |  |
| Магазины продовольственных товаров | 100м2 торговой площади | 500 м2 торговой площади | 1000 м2 торговой площади | - | - | - |  |
| Магазины непродовольственных товаров | 180 м2 торговой площади | 900 м2 торговой площади |  | - | - | - |  |
| Рыночный комплекс розничной торговли | 30 м2 торговой площади | 150 м2 торговой площади |  | 150 | по заданию | 0,02 |  |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест | 200 посадочных мест | 35 мест | 165 | 3,0 | 0,2 |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 5 рабочих мест | 25 рабочих мест | 2 рабочих мест | 23 рабочих места | 1,5 | 0,2 |  |
| Фабрика- прачечная | 110 кг/ смену | 550 кг/ мену | - | 550 кг/ мену | 2,0 | 0,1 |  |
| Предприятия по химчистке | 4 кг/ смену | 20 кг/смену | - | 20 кг/смену |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Баня-сауна | 5 мест | 25 | 58 мест | - | - | - | - |
| Гостиница | 6 мест | 30 мест | - | 30 мест | 3,0 | 0,2 |  |
| Пожарное депо | 0,4 пожарных автомобиля | 2 пожарных автомобиля | - | 2 пожарных автомобиля | 3,0 | 0,5 |  |
| Общественный туалет | 1 объект | 1 объект | - | 1 объект | 0,5 | Встр. |  |
| Кладбище | 0,24 га | 1,2 га | - | 1,2 га | за пределами | - |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | 1 объект на населенный пункт | 1 объект на населенный пункт | 1 объект | - | по заданию на проектирование | - |  |
| Жилищно-эксплутационные организации | 1 на 20 тыс. жителей | 1 объект | 1 объект | - | - | - |  |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 0,5 объектов | 2-3 объекта | - | 2-3 объекта | 3,0 | 0,2га |  |
| Отделение связи | 1 на 9 – 25 тыс. жителей(по категориям) | - | 1 объект | - | По заданию | 0,1 |  |
| Всего: | - | - | - | - | 60,5 тыс.м3 | 7,87 га |  |
| Всего без территории спортивных площадок | - | - | - | - | 52,5 тыс.м3 | 3,32 га |  |

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

К расчётному сроку генерального плана на территории поселка городского типа Голынки основное развитие  получит автомобильный вид транспорта.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт останется на том же уровне и нового развития на расчетном сроке генерального плана не получит.

Автомобильный транспорт

На расчётный срок генерального плана сеть внешних автодорог на прилегающей к пос. гор. типа территории сохранится. Важнейшую роль, как и в настоящее время, будет играть дорога федерального значения А-141 Витебск-Смоленск-Орел..

### Улично–дорожная сеть

Основная задача проекта – организация  транспортного каркаса  и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территорией, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами и с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Генеральным планом предлагается дифференциация улично-дорожной сети поселка городского типа Голынки и приведение её в соответствии с нормами  СНиП 2.07.01-89*. Проектом предлагается чертеж с нанесенными магистральными улицами районного значения (ул. Мира, ул. Железнодорожная) и жилыми улицами.

### Транспорт поселка городского типа

Поселковый транспорт  на расчётный срок генерального плана будет представлен различными видами автотранспорта. Численность парка легковых автомобилей достигнет к 2030 году 410 единиц при уровне автомобилизации 92 автомобиля на тысячу жителей.

Хранение личного автотранспорта, парк которого возрастёт к расчётному сроку до 400 единиц, предлагается осуществлять в гаражах боксового типа, автостоянках и на территории приусадебных участков в кварталах индивидуальной малоэтажной застройки.

Существующей автозаправочной станций на расчётный срок генерального плана будет вполне достаточно.

Существующую станцию технического обслуживания и ремонту размещенную генеральным планом предлагается расширить до 2-3 пропускных постов.

Расчетные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 6-1.

Суммарные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 6-2.

Таблица 6-1 - Расчетные расходы воды питьевого качества

| № п/п | Тип застройки и степень инженерного оборудования | Удельное водопотребление л/с на 1 чел. | Численность населения, тыс.чел. | Расход воды, м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующий сохраняемый фонд |
| 1 | Застройка многоквартирными домами | 250 | 270 | 3,0 | 2,8 | 750 | 756 |
| 2 | Малоэтажная индивидуальная застройка с участками | 120 | 120 | 0,3 | 0,2 | 36 | 24 |
| Новый жилой фонд |
| 1 | Застройка многоквартирными домами | 250 | 270 | 0,3 | 0,6 | 75 | 162 |
| 2 | Малоэтажная индивидуальная застройка с участками | 250 | 270 | 0,2 | 0,4 | 50 | 108 |
| Итого: | 911 | 1050 |
| 1 | неучтенные расходы 10 % |  |  |  |  | 91,1 | 105,0 |
| 2 | Нужды местной промышленности 10 % |  |  |  |  | 91,1 | 105,0 |
| 3 | полив зеленых насаждений | 60 | 70 | 3,8 | 4,0 | 228 | 280 |
| Итого: | 1321,2 | 1540 |

Таблица 6- 2 - Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| Население | 911 | 1050 | 1093,2 | 1260 |
| Неучтенные расходы 10% | 91,1 | 105,0 | 109,32 | 126 |
| Нужды местной промышленности 10 % | 91,1 | 105,0 | 109,32 | 126 |
| Поливочные нужды | 228 | 280 | 228 | 280 |
| Итого: | 1321,2 | 1540 | 1539,84 | 1792 |

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 6-3

| Проектный срок | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь | 3,8 | 1 | 3 | 1 х 10 + 10 | 216 |
| Расчетный срок | 4,0 | 1 | 3 | 1 х 10 + 10 | 216 |

Расход воды на наружное пожаротушение как на первую так и расчетный срок составит – 10 л/с.; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).

Общий расход воды при 3х часовом тушении пожара составит – 216 м3/сут.

Схема водоснабжения

В данном проекте рассмотрены вопросы дальнейшего развития разводящих водопроводных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от существующей сети водопровода, которая является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Вся проектируемая застройка оборудована водопроводом.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается поливочными машинами. Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Существующие водозаборы сохраняются, но необходимо увеличение мощности за счет утвержденных запасов подземных вод.

С целью повышения экономии водных ресурсов жилая застройка должна быть оснащена индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды.

Проектные предложения городских сетей водоснабжения нанесены на чертеже «Схема водоснабжения и канализации».

Канализация

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы сточных вод определены из условия обеспечения существующих многоквартирных и всех проектируемых зданий полным инженерным оборудованием и заменой выгребных ям малоэтажной индивидуальной застройки на накопительные емкости либо септики.

Таблица 6-4 - Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителя | Расход воды; м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 1093,2 | 1260 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % | 54,66 | 63 |
| 3 | Стоки промышленности | 126 | 126 |
|  | Итого: | 1273,86 | 1449 |

Система и схема канализации

В данном проекте рассмотрены вопросы дальнейшего развития канализационных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Существующая схема канализования южной части п. Голынки сохраняется с последующим развитием, реконструкцией и строительством новых участков сетей и сооружений. Стоки северной части поселка поступают на площадку неработающих очистных сооружений, вследствие чего сброс неочищенных стоков производится на рельеф. Развитие системы водоотведения может быть реализовано по двум вариантам:

- строительство новых канализационных очистных сооружений на площадке существующих;

- строительство КНС  и напорного коллектора для подачи стоков в сеть южной части поселка.

Резерв существующих канализационных очистных сооружений обеспечивает необходимую мощность с учетом развития поселка и приема стоков от северной части поселка как на первую очередь так и расчетный срок. Система очистки обеспечивает необходимую степень очистки.

Проектные предложения канализационных сетей нанесены на чертеже «Схема водоснабжения и канализации».

Дождевая канализация

В проекте принята раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Рельеф городской территории предполагает строительство дождевых сетей, разделенных на два бассейна со своими очистными сооружениями.

Уличный водоотвод организован по лоткам проезжих частей к дождеприемным колодцам закрытой водосточной сети.

На участках зеленых насаждений предусматривается открытая система водоотвода – по лоткам проездов и дорожек.

Поверхностные воды с промышленных площадок и дождевые воды с территории гаражей перед сбросом в городскую канализацию на месте должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

Для сглаживания пиковых дождевых паводков перед ОСДК устанавливается аккумулирующая емкость, вода из которой с помощью насосов подается на очистные сооружения.

Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых должен осуществляться в проектируемые дождевые коллекторы, а далее на ОСДК. На ОСДК должно подвергаться очистке не менее 70% годового стока.

Проектные предложения по разделению территории города на бассейны и размещению ОСДК приведены на чертеже «Схема дождевой канализации».

Электроснабжение.

Электрические нагрузки.

Потребителями электроэнергии пос. гор. типа.Голынки являются жилые и общественные здания, наружное освещение и мелкопромышленные предприятия.

По степени надежности электроснабжения потребители  жилой (до 5 этажей) застройки относятся к потребителям II, III  и частично I  категории  (ВНС, КНС, ВОС, АТС, аварийное освещение,  противопожарные устройства, охранная сигнализация) надежности электроснабжения.

Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских  электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999г.) с учетом жилищной обеспеченности - 35 м² (на расчетный срок), 30 м² (на 1 очередь) и пищеприготовления на газе   по удельным нагрузкам на 1 жителя, по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям – с учетом естественного прироста в размере 1% в год.

При расчетах учтены нагрузки жилых и общественных зданий(административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения, а также мелкопромышленных предприятий, учтенных  коэффициентом  К=1,4.

Результаты подсчетов приведены в таблице  6-5.

Таблица 6-5 - Подсчет электрических нагрузок.

| Наименование | Расчетный срок 2025 – 2027 г.г. | В том числе I очередь строительства 2017 -2018 г.г. |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс. чел. | Удельн. нагрузка кВт/чел. | Нагрузка, МВт | Численность населения, тыс. чел. | Удельн. нагрузка, кВт/чел. | Нагрузка, МВт |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Коммунально- бытовые потребители нового строительства, в том числе: | 1,0 | 0,73 | 0,73 | 0,5 | 0,62 | 0,31 |
| в многоквартир- ных домах | 0,6 | 0,73 | 0,44 | 0,3 | 0,62 | 0,19 |
| в усадебных домах | 0,4 | 0,73 | 0,29 | 0,2 | 0,62 | 0,12 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд, в том числе: | 3,0 | 0,73 | 2,19 | 3,3 | 0,62 | 2,05 |
| в усадебных домах | 0,2 | 0,73 | 0,15 | 0,3 | 0,62 | 0,19 |
| в многоквартир- ных домах | 2,8 | 0,73 | 2,04 | 3,0 | 0,62 | 1,86 |
| Итого по коммунально-бытовым потребителям | 4,0 | ---- | 2,92 | 3,8 | ---- | 2,35 |
| Промышленные потребители | ---- | ---- | 0,49 | ---- | ---- | 0,45 |
| Неучтенные нагрузки и потери в сетях | ---- | ---- | 0,34 | ---- | ---- | 0,28 |
| Итого (с учетом коэффициента совмещения максимума нагрузок) К=0,8 | ---- | ---- | 3,0 | ---- | ---- | 2,5 |

Годовой расход энергии при числе часов использования максимума нагрузок  составит:

1 очередь-13500 тыс. кВт часов

расчетный срок –16200 тыс. кВт часов

Электроснабжение пос. гор. типа Голынки на расчетный срок и 1 очередь строительства будет осуществляться от  подстанции «Голынки»   мощностью 2х 25000 кВА.

Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечивается новая  и реконструируемая существующая капитальная застройка по всем видам теплопотребления (отопление, вентиляция и бытовое горячее водоснабжение).

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Централизованное теплоснабжение предусматривается только для районов многоэтажной капитальной застройки от проектируемых  новых теплоисточников.

Районы индивидуальной малоэтажной застройки обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов, работающих на твердом топливе или  природном газе (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных)). В качестве таких источников могут быть рекомендованы когенерационные установки (мини-ТЭЦ) с комбинированной выработкой тепла. Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от газовых водонагревателей.

1-я очередь строительства

Таблица 6-6 - Расходы тепла на нужды нового строительства жилищного фонда пос. гор. типа Голынки.

| Срок строительства | Численность населения, тыс. чел. | Жилой фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Q вент | Qгвс | Всего |  |
| 1-я очередь (2017-2018 г), всего МВт | 0,5(0,2) | 15,0(5,0) | 1,17(0,39) | - | 0,18(0,07) | 1,35(0,46) | в скобках в том числе расход тепла от автономных источников. |
| То же в Гкал/час |  |  | 1,0(0,34) | - | 0,15(0,06) | 1,16(0,39) |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,3 | 10,0 | 0,78 | - | 0,11 | 0,89 |  |
| Индивидуальная усадебная жилая застройка | 0,2 | 5,0 | 0,39 | - | 0,07 | 0,46 | Обеспечиваются теплом децентрализовано от автономных теплогенераторов |

Таблица 6-7 - Суммарные расходы тепла на нужды жилищного фонда пос. гор. типа Голынки.

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Жилой фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Qгвс | Всего |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I очередь | 3,8 (0,5) | 114,0 (16,0) | 8,89(1,25) | 1,31(0,18) | 10,20(1,43) | в скобках в том числе расход тепла |
| Новое строительство | 0,5(0,2) | 15,0(5,0) | 1,17(0,39) | 0,18(0,07) | 1,35(0,46) | от автономных источников |
| Сохраняемый фонд | 3,3(0,3) | 99,0(11,0) | 7,72(0,86) | 1,13(0,11) | 8,85(0,97) |  |

Таблица 6-8 - Расходы тепла на нужды  учреждений обслуживания нового строительства.

| Срок строительства | Кубатура, тыс.м³. | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| 1 –я очередь (2017-2018г) | 25 | 0,46 | 0,32 | 0,20 | 0,98 |
| Объекты культурно-бытового обслуживания | 25 | 0,46 | 0,32 | 0,20 | 0,98 |

Таблица 6-9 - Годовые расходы тепла и топлива на нужды жилого фонда обеспечивающиеся теплом от централизованных теплоисточников

| Показатель | Ед.изм. | 1-я очередь |
| --- | --- | --- |
| Расход тепла | МВт | 32 |
| То же | тыс.Гкал | 28 |
| Расход топлива | тыс.т.у.т. | 6 |

Годовые расходы тепла и топлива предприятиями определяются исходя из числа дней работы предприятия в году, количества смен работы в сутки с учетом режима теплопотребления предприятия. Для действующих предприятий годовые расходы теплоты определяются по эксплуатационным данным или по укрупненным  ведомственным нормам.

Для обеспечения надёжности теплоснабжения пос. гор. типа Голынки необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий на 1-ю очередь строительства:

- строительство 2-х новых котельных: централизованного теплоисточника с установкой современного  котлооборудования и высокими параметрами теплоносителя и КПД, и хорошими экологическими характеристиками и модульной котельной.

-сооружение источников тепла в увязке с очерёдностью и темпами нового строительства.

-в связи с тем, что существующая  котельная не оказывает услуги по горячему водоснабжению необходимо выполнить комплексную реконструкцию котельной, предусмотреть установку оборудования для производства тепла на нужды ГВС, выполнить реконструкцию тепловых сетей и внутренних трубопроводов жилых домов для возможности подачи горячей воды.

- при прокладке трубопроводов  новых и  реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстроремонтируемых по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98) в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции.

-кольцевание тепловых магистральных сетей для создания взаиморезервируемой системы.

-применение ограждающих  конструкций при строительстве с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

- децентрализованное теплообеспечение намечаемых к строительству малоэтажных застроек предполагается  от индивидуальных  автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе.

Расчетный срок

Таблица 6-10 - Расходы тепла на нужды нового строительства жилищного фонда пос. гор. типа Голынки.

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Жилой фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Q вент | Qгвс | Всего |  |
| расчетный срок (2025-2027г), всего МВт | 1,0(0,4) | 35,0(15,0) | 2,94(1,26) | - | 0,37(0,14) | 3,31(1,40) | в скобках в том числе расход тепла от автономных источников. |
| То же в Гкал/час |  |  | 2,53(1,09) | - | 0,32(0,12) | 2,85(1,21) |  |
| - Многоэтажная жилая застройка | 0,6 | 20,0 | 1,68 | - | 0,23 | 1,91 |  |
| - Индивидуальная усадебная жилая застройка | 0,4 | 15,0 | 1,26 | - | 0,14 | 1,40 | Обеспечиваются теплом децентрализовано от автономных теплогенераторов |

Таблица 6-11 - Суммарные расходы тепла на нужды жилищного фонда пос. гор. типа Голынки.

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Жилой фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Qгвс | Всего |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Расчетный срок | 4,0(0,6) | 140,0(22,0) | 11,76(1,85) | 1,47(0,21) | 13,23(2,06) | в скобках в том |
| Новое строительство | 1,0(0,4) | 35,0(15,0) | 2,94(1,26) | 0,37(0,14) | 3,31(1,40) | числе расход тепла от автономных источников |
| Сохраняемый фонд | 3,0 (0,2) | 105,0(7,0) | 8,82(0,59) | 1,10(0,07) | 9,92(0,66) |  |

Таблица 6-12 - Расходы тепла на нужды  учреждений обслуживания нового строительства.

| Срок строительства | Кубатура , тыс.м³. | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| расчетный срок (2025г) | 80,0 | 1,50 | 1,00 | 0,63 | 3,13 |
| Объекты культурно-бытового обслуживания | 80,0 | 1,50 | 1,00 | 0,63 | 3,13 |

Годовые расходы тепла и топлива  на нужды жилого фонда обеспечивающиеся теплом от централизованных теплоисточников.

Таблица 6-13.

| Показатель | Ед.изм. | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Расход тепла | МВт | 45 |
| То же | тыс.Гкал | 39 |
| Расход топлива | тыс.т.у.т. | 8 |

Годовые расходы тепла и топлива предприятиями определяются исходя из числа дней работы предприятия в году, количества смен работы в сутки с учетом режима теплопотребления предприятия. Для действующих предприятий годовые расходы теплоты определяются по эксплуатационным данным или по укрупненным  ведомственным нормам.

Для обеспечения надёжности теплоснабжения пос. гор. типа необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий на расчетный срок:

- строительство новых   теплоисточников с установкой современного  котлооборудования и высокими параметрами теплоносителя и КПД, и хорошими экологическими характеристиками.

-сооружение источников тепла в увязке с очерёдностью и темпами нового строительства.

-модернизация оставляемых в работе котельных (техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД и хорошими экологическими характеристиками).

- при прокладке трубопроводов  новых и  реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстроремонтируемых по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98) в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции.

-кольцевание тепловых магистральных сетей для создания взаиморезервируемой системы.

-применение ограждающих  конструкций при строительстве с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

- децентрализованное теплообеспечение намечаемых к строительству малоэтажных застроек предполагается  от индивидуальных  автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе.

Газоснабжение

Основные направления расхода газа на перспективу сохраняются, увеличивается доля использования природного газа на малоэтажную застройку, в качестве единого энергоносителя для автономных источников тепла (АИТ).

Прогнозируемые  расходы газа представлены в таблицах  6-6, 6-7, 6-8.

Таблица 6-14 - Расходы газа на нужды жилого фонда нового строительства

| Объект | Население тыс. чел. | Расход газа млн.м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь строительства |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,3 | 0,04 | При установке газовой плиты в кухне и наличии централизованного ГВС |
| Индивидуальная усадебная жилая застройка | 0,2 | 0,06 | При наличии газовой плиты в кухне и газового водонагревателя |
| Итого: | 0,5 | 0,10 |  |

Таблица 6-15 - Расходы газа на нужды жилого фонда нового строительства

| Объект | Население тыс. чел. | Расход газа млн.м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Расчетный срок |
| Многоэтажная жилая застройка | 0,6 | 0,07 | При установке газовой плиты в кухне и наличии централизованного ГВС |
| Индивидуальная | 0,4 | 0,12 | При наличии газовой плиты в кухне |
| усадебная жилая застройка |  |  | и газового водонагревателя |
| Итого: | 1,0 | 0,19 |  |

Таблица 6-16 - Суммарные потребности в газе на нужды ЖКС

| Потребитель | Ед. измерения | 1-я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| хозяйственно-бытовые нужды | млн.м3/год | 0,10 | 0,19 |
| Теплоисточники | млн.м3/год | 6,0 (0,80) | 8,0 (1,04) |
| Всего | млн.м3/год | 6,9 | 9,2 |

Примечание:

-в скобках расход газа для автономных теплоисточников.

Для поддержания надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо

поэтапное осуществление следующих мероприятий:

-дальнейшее развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

строительство новых в районы перспективной застройки и реконструкция существующих газопроводов, ГРП; перевод потребителей  индивидуального (коттеджного) строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

-во избежание нарушений «Правил охраны магистральных трубопроводов» СНиП

2.05.06-85 и Федерального закона о газоснабжении Российской Федерации следует соблюдать минимальные нормируемые расстояния от магистральных газопроводов (МГ) до планируемой застройки.

-обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

-техническое диагностирование ГРП, ШРП.

- проведение системы энергосберегающих мер для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- планируется перевод на газовое топливо  квартир п. Торфяников, с установкой  газовых      котлов  в  70 квартирах, ликвидация  многозатратной угольной котельной.

## Охрана окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития пос. гор. типа направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является выявление основных проблем в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

Основные экологические проблемы выявленные на территории пос. гор. типа:

- отсутствие системы мониторинга за состоянием окружающей среды;

- существующие канализационные очистные сооружения эксплуатируются  с недостаточной степенью очистки сточных вод, которые поступают в р. Еленка, на территории Смолиговского сельского поселения;

- сброс ливневых сточных вод без очистки в р. Еленка;

- сброс сточных вод от бани осуществляется на рельеф без очистки;

- расположение жилых зданий в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) некоторых промпредприятий и в санитарно-защитной зоне железнодорожной магистрали.

- не разработаны проекты обоснования и обустройства санитарно-защитных зон предприятий;

- отсутствие нормативного озеленения санитарно-защитных зон промпредприятий;

- на территории промплощадки ЗАО «Еврогласс» содержание ртути в почве превышает ПДК в 2 раза;

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития пос. гор. типа.

Предложения по градостроительному развитию базируется на анализе предыдущей проектной документации, комплексной оценки территории, учитывающей зонирование территории и регламенты градостроительной деятельности. Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры. Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на все компоненты приведены в Таблице 7.

Таблица 7 - Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды

| Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| Атмосферный воздух | перевод котельных, работающих на твердом топливе (угле), на природный газ; разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий; создание комплексной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ; созданию экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованием EURO II, EURO III). для предприятий находящихся в жилой застройке : техническое и технологические перевооружение, доведение их до IV и V класса вредности; запрещение нового строительства и капитального ремонта существующих зданий в зоне индивидуальной застройки с целью освобождения территории под СЗЗ с последующим озеленением; введение компенсационных мер в капитальной многоквартирной застройке. |
| Поверхностные и подземные воды | реконструкция сетей канализации, учитывая их степень физического износа; предотвращение сброса неочищенных ливневых вод в р. Еленка; строительство очистных сооружений ливневых вод; реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации; предотвращение сброса неочищенных сточных вод от бани на рельеф и отведение сточных вод на ОСК; предотвращение сброса недостаточно очищенных сточных вод в реку Еленка; разработка специальных проектов водоохранных зон и их благоустройство; |
| 1. | 2. |
| Почвы | проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга); ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов; принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; |
| Зеленый фонд городских поселений | благоустройство территорий, создание парков (СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка населенных мест»), ГОСТ 28329-89* «Озеленение городов. Термины и определения). Детализация проектных решений по озеленению разрабатываются на стадии проектов застройки; устройство защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки; озеленение санитарно-защитных зон предприятий до нормативного уровня. |
| Защита от шума | Проведение шумозащитных мероприятий для снижения сверхнормативного уровня шума для жилой застройки расположенной в СЗЗ железной дороги: строительств шумозащитных искусственных сооружений – шумозащитных экранов и защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки; установка шумозащ-итных окон; |
| Санитарная очистка | создание межселенного полигона ТБО соответствующего требованиям действующего экологического и санитарного законодательства (СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»); закрытие санкционированной свалки расположенную вблизи д. Надва, с левой стороны автодороги Рига- Орел на территории Руднянского района; разработка Генеральной схемы санитарной очистки МО Голынковское городское поселение; внедрение комплексной механизации санитарной очистки города; увеличение числа спецавтомашин; создание системы селективного сбора твердых бытовых отходов. |

### Санитарная очистка

Согласно п.2, ст. 44 федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории пос. гор. типа Голынки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Сбор и удаление ТБО

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.).

Вывозом твердых бытовых отходов  на территории пос. гор. типа Голынки занимается МУП КХ «Голынки». Для вывоза ТБО применяется планово-поквартирная система вывоза отходов согласно графику. Периодичность вывоза отходов в летнее время и в зимнее время составляет 3 раза в неделю (утром и вечером; понедельник, вторник, пятница). Годовой объем вывозимых отходов составляет 4934,052 м3. Для вывоза мусора используется мусоровоз ГАЗ-53.

Таблица 8-1 - Нормы накопления отходов

| Наименование объектов | Ед.изм. | Показатели образования ТБО |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Население |  |  |
| Дома с отоплением, водоснабжением и водоотведением | куб/м в месяц на 1 человека | 0,109 |
| Частный сектор | -//- | 0,125 |
| Предприятия торговли: |  | Среднегодовая норма накопления м3 |
| Промтоварные магазины | на 1 м2 торговой площади | 0,69 |
| Продовольственные магазины | -//- | 0,95 |
| Хозяйственные магазины | -//- | 0,8 |
| Торговые павильоны | -//- | 1,8 |
| Медицинские учреждения |  |  |
| Больницы | на 1 койко/место | 0,9 |
| Поликлиники | на м2 | 0,06 |
| Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 0,54 |
| Учреждения |  |  |
| Административные учреждения, банки, офисы, конторы | На 1 сотрудника | 0,86 |
| Дошкольные и образовательные учреждения |  |  |
| Детские сады, ясли | На 1 место | 0,48 |
| Средние школы | На 1 учащегося | 0,21 |
| Дома культуры | На 1 место | 0,19 |

Отходы производства и потребления вывозятся на организационную свалку расположенную вблизи д. Надва, с левой стороны автодороги Рига- Орел.

Таблица 8-2 -  Характеристика объекта размещения ТБО

| Наименование объекта размещения отходов | Площадь объекта размещения отходов, (га) | Санитарно-защитная зона (м) | ПроектнаяМощность объекта (тыс. тонн) | Год ввода в эксплуатацию | Система контроля состояния ОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкционированная свалка | 2 | 1000 | 35 | 1995 | нет |

Эксплуатацию свалки осуществляет МУП КХ «Голынки». На полигон принимаются отходы 4-5 класса (твердые бытовые отходы, строительные отходы и малотоксичные промышленные отходы). Лицензия МУП КХ «Голынки» на сбор, транспортировку и захоронения отходов 4-5 класса в настоящее время находится на согласования в Ростехнадзоре Смоленской области.

Основными технологическими операциями по складированию отходов являются трамбовка мусора в траншеи и послойная изоляция грунтом, с использованием спецтехники (бульдозер колесный Т 40 А и гусеничный ДТ 75). По периметру объект размещения отходов имеет обваловку. Годовой объем утилизированных отходов 10595,172 м3. Мониторинг влияния объекта на окружающую среду не проводится.

Санкционированная свалка (находится за границей проектирования), не обустроенная в соответствии нормами санитарного и природоохранного законодательства, является временной и представляет значительную эпидемиологическую опасность, нарушающая природный ландшафт и становится источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий

Уборка придворовых территорий и проездов производится работниками коммунальной службы без использования спецтехники.

Сбор и удаление промышленных и других специфических отходов

В соответствии с ФЗ № 87 «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий заключают договора на вывоз промышленных отходов для их дальнейшего захоронения или переработки специализированным лицензированным предприятиями в соответствии с природоохранным законодательством и санитарными правилами РФ.

Отходы передаваемые на переработку сторонним лицензированным организациям:

- люминесцентные лампы и ртуть содержащие отходы – АО «Свет» (г. Смоленск);

- черные и цветные металлы – ООО «Вторчермет»;

- шины пневматические ООО «Стин-ЭКО» г. Ярцево.

### Очередность реализации генплана

## 9.1 Первая очередь строительства

В структуре жилого фонда на первую очередь строительства не предполагается значительных изменений. Территория нового строительства предусматривается для размещения 15 тыс.м2 из которых – 10 тыс.м2 – многоквартирные дома 2-3-4 этажа, 5, 0 тыс. м2 – усадебная застройка с участками 0,15 га. В расчетном объеме нового жилого фонда учтено возмещение убыли амортизированных домов примерно на 3 тыс.м2 жилой площади, состоящей из муниципального жилого фонда и индивидуальных усадебных домов. Необходимые капиталовложения рассчитаны на восстановление объема муниципальных жилых домов, частные жилые дома могут быть реконструированы или отстроены заново на средства собственников. Размер необходимых капиталовложений определяется ориентировочно, исходя из стоимости строительства 1 м2 жилой площади в многоквартирном доме этажности 2-4 этажа в размере 25 тыс. рублей, при этом для реализации строительства потребуется 250 млн. рублей. С учетом благоустройства территории, инженерного оборудования и развития транспортной инфраструктуры дополнительно учитывается 40% к расчетной сумме. Всего затраты, предполагающиеся на жилищное строительство к 2020 г., составят 350 млн. рублей. Дополнительно к этому, необходимо обратить внимание  на ремонт и реконструкцию учреждений детского образования, стационара и поликлиники. Новое строительство объектов обслуживания на первую очередь не предусматривается.

# Чертежи

Приложение № 2

к решению от

21.09.2010г. №  69.1

Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»

__________________________________________________________________________

Заказчик:   АдминистрацияГолынковского городского

поселения Смоленской области

Правила землепользования и застройки

Голынковского городского поселения

Пояснительная записка

Генеральный директор						А. Д. Лаппо

Директор  по производству					Н. М. Сидоренко

Начальник АПМ-4,

руководитель проекта                                                                 Э.С. Сливовская

Главный инженер проекта                                                         П.А. Кудрявцев

Санкт-Петербург

2009 г.

Состав проекта

| Номер тома | Наименования | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснительная записка |  |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. Градостроительное зонирование | 1:5000 |  |
| 2. Зоны с особыми условиями использования территории | 1:5000 |  |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Архитектурно-планировочный отдел |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела Руководитель проекта | Э.С. Сливовская |
| Главный инженер проекта | П.А. Кудрявцев |
| Главный архитектор проекта | Л.А. Даурова |
| Техник | А.Ю. Сливовская |

Справка руководителя работ

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Руководитель работ                                                                                             Э.С. Сливовская

# ВВЕДЕНИЕ

Градостроительная документация для Голынковского городского поселения выполняется в соответствии с муниципальным контрактом №2 от 14.05.2008 и заданием образования.

Разработка «Правил землепользования и застройки» велась на основании генерального

плана муниципального образования, законченного в 2009 году.

При проектировании использована топографическая съемка, выполненная Новгородским государственным аэрогеодезическим предприятием в 1997 г. и уточнены в 2008г.

Правила землепользования  и  застройки  (в  дальнейшем - Правила)  разработаны  в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный  Кодекс  РФ  №   190-ФЗ  от  29.12.2004  г.;  с  последующими
дополнениями и изменениями по состоянию на 01.01.2008 г.

- Земельный Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.

- Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».

# ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ

Градостроительное зонирование — зонирование территории муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который   утверждается   нормативным    правовым   актом   представительного органа муниципального образования Голынковского городского поселения, в котором устанавливаются территориальные  зоны, градостроительные  регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки   и   последующей   эксплуатации   объектов   капитального   строительства; предельные  (минимальные и (или) максимальные)  размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек - киосков, навесов и других подобных построек.

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящие жилые дома, с количеством этажей не более трех, предназначенные для проживания одной семьи.

Строительные намерения заявителя - планируемое  строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Планировка  территории  -  осуществление  деятельности   по  развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количества  помещений,  высоты,  количества  этажей  (далее  -  этажность), показатели производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Технические условия - информация о технических условиях подключения объектов

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Формирование земельного участка - индивидуализация земельного участка посредством определения 1) его границ (документально и на местности)  2) разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом той зоны, в которой этот участок расположен  3) технических условий подключения объектов земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения.

Линейные объекты - линии электропередач,  линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Документация по планировке территории - проекты планировки территории; проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, а также границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

СТАТЬЯ 2. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЗАСТРОЙКЕ. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Настоящие Правила являются открытыми для физических и юридических лиц.

- Администрация муниципального образования Голынковского района обеспечивает возможность ознакомления с Правилами путем:

- публикации Правил в местных средствах информации или издания их специальным
тиражом и открытой продажи Правил всем заинтересованным лицам;

- создания  условий  для  ознакомления  с  Правилами  в  отделе  архитектуры  и
градостроительства администрации Голынковского городского поселения;

- предоставления Правил в библиотеки муниципального образования.

- Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования
и застройки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
субъекта РФ.

- Нормативные и индивидуальные правовые акты муниципального образования в области
землепользования и застройки, за исключением Генерального плана, принятые до вступления в силу настоящих Правил землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей им.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Целями Правил землепользования и застройки Голынковского городского поселения являются:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории муниципального образования;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в градостроительных отношениях;

- обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

- контроль  соответствия   градостроительным  регламентам  строительных  намерений застройщиков, построенных объектов и их последующего использования.

Правила регламентируют следующую деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области землепользования и застройки:

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- выполнение разработки согласования и утверждения проектной документации в соответствие с действующими нормативами;

- выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;

- подготовка документации по планировке территории;

- внесения изменений в настоящие Правила.

СТАТЬЯ 4. СООТНОШЕНИЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНОМ ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

1.Правила землепользования и застройки разработаны на основе Генерального плана Голынковского городского поселения и не должны ему противоречить.

В случае внесения изменений в Генеральный план муниципального образования, соответствующие изменения должны быть внесены в Правила землепользования и застройки.

2.Документация по планировке территории – следующая стадия проектирования, разрабатывается на основе Генерального плана муниципального образования. Правил землепользования и застройки и не должна им противоречить.

СТАТЬЯ 5. СООТНОШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

- Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

- Земельные  участки  и  объекты  капитального  строительства могут принадлежать застройщикам на правах собственности, аренды, пожизненно наследуемого владения земельным участком и других правах, позволяющих осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.

- Застройщики имеют право:

- в случаях, установленных настоящими Правилами застройки, ходатайствовать перед администрацией  муниципального   образования   об   отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов   местного самоуправления нарушающих настоящие Правила в судебном порядке.

4.Застройщики обязаны:

- соблюдать требования градостроительных регламентов;

- использовать предоставленные для строительства земельные участки в соответствии с целевым показателем - для осуществления строительства, реконструкции в соответствии с проектной документацией.

СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

- К полномочиям представительного органа МО Голынковского поселения
в области землепользования и застройки относится утверждение изменений в Правила землепользования и застройки.

- К полномочиям главы муниципального образования относятся:

- утверждение документации по планировке территории;

- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки.

СТАТЬЯ 7. КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ

- Комиссия по землепользованию и застройке Голынковского городского поселения (далее также - Комиссия) формируется в целях обеспечения требований настоящих Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке.

- Комиссия осуществляет свою деятельность согласно настоящим Правилам, а также согласно    Положению    о    Комиссии,    утверждаемым    главой    администрации муниципального образования. Комиссия является консультативным органом при главе местной администрации.

- Комиссия:

- организует проведение публичных слушаний в случаях и в порядке, установленном статьей 8 настоящих Правил;

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- готовит рекомендации главе муниципального образования о принятии решений о внесении изменений в правила или об отклонении предложений о внесение изменений.